# 分流注浆技术在土坝加固中的应用及效果

### 一、劈裂灌浆技术在土坝加固处理中的应用与效果（论文文献综述）

李存田[1]（2021）在《河堤土坝防渗治理中劈裂灌浆技术的应用》文中认为在概述W河堤土坝防渗概况及加固处理必要性的基础上引入劈裂灌浆防渗加固治理技术,并对包括劈裂孔设置、造孔、浆液制备、灌浆施工等在内的该河堤土坝劈裂灌浆施工技术要点进行分析探讨。结果表明,劈裂灌浆防渗加固技术应用范围广泛,其能在不释放原病害土坝坝体应力的情况下构造起竖直且连续的防渗帷幕"泥墙",达到恢复并提高原病害土坝坝体防渗能力的加固施工效果。

袁文铁[2]（2019）在《红岩河水库防渗技术研究》文中提出水利工程建设就是合理利用水资源,兴利除害,为国民经济发展做出贡献,保证人民安居乐业、国家繁荣昌盛。如何利用现有施工技术,保障水利工程顺利实施,发挥作用,产生效益,特别是水库建设,如何解决水库的渗漏问题,使得水库按设计水位蓄水,发挥水库的作用,是工程建设的最终成果和目标。如何选择最为合适的防渗方案,是工程技术人员及学者一直研究的课题。不仅对当下的水利工程建设有着借鉴意义,对已建成的存在病患的水库除险加固有着指导意义。而基于以上背景,论文在前人研究成果的基础上,分析了高压喷射灌浆防渗技术、坝体劈裂灌浆加固技术、混凝土防渗墙技术、搅拌桩防渗墙技术、复合土工膜防渗技术、帷幕灌浆防渗技术等防渗技术的优缺点及其适用范围;总结出劈裂灌浆、套井回填防渗墙技术一般适用于坝体;高压喷射灌浆技术一般用于堤坝地基加固与防渗,适应于所有第四系地层,且处理深度较大;混凝土防渗墙技术多应用于土坝坝基、混凝土闸坝基础、土石围堰堰体和堰基的防渗处理、险坝防渗加固处理等方面,一般适用于粉土、粉质粘土、砂土及直径小于10 mm的卵砾石土层;搅拌桩防渗墙技术一般应用于堤坝地基防渗处理,适用于粒径小于5 cm的各类土层;复合土工膜防渗技术既可以用于在建水工建筑物的防渗,又可以用于己建水工建筑物的防渗加固处理,对于透水土层厚度不大（10 m左右）的地基,采用垂直铺塑技术防渗比较可靠和有效,对于透水土层比较深厚的地基,一般采用复合土工膜斜墙加铺盖或其它防渗结构;帷幕灌浆适用于坝基岩层的缝隙、空洞处理,深度和范围广。以陕西省彬州市高渠村的红岩河水库为工程实例,在充分分析红岩河水库工程地质与水文地质条件的基础上,结合工程地质勘察资料对水库坝基及坝肩的渗漏情况进行了分析计算,参照类似工程及经验做法,选择防渗帷幕灌浆方案对红岩河水库大坝坝基进行防渗处理,对左、右坝肩砂卵石层采用截渗洞方案处理渗漏问题,对左、右岸强弱风化带岩体防渗采用帷幕灌浆进行防渗处理,防渗处理后通过试蓄水测试,并依据测试结果对大坝坝基进行补强帷幕灌浆设计和施工,经过补强帷幕灌浆施工后的试蓄水测试,红岩河水库大坝坝基的渗流量减少了60%,能够有效控制红岩河水库大坝在施工阶段的渗流现象。因库区库底岩层完整,不存在永久渗漏问题,不用做防渗处理。考虑到坝基结合槽下游与坝基砂砾石水平排水层接触部位是一个薄弱部位,除对结合槽部位的土料进行充分压实,坝脚近坝处采用复合土工膜与粘土铺盖相结合防渗,复合土工膜与大坝复合土工膜连接,形成完整的防渗体系,红岩河水库防渗达到了很好的效果。

龙少林[3]（2019）在《塑性混凝土防渗墙在土坝防渗加固中的设计与施工应用》文中研究表明近年来,塑性混凝土防渗墙加固技术在水库土坝防渗加固处理中已得到较广泛的应用。通过对东莞市水库土坝防渗加固工程的设计与施工实例总结,较全面介绍塑性混凝土防渗墙设计、施工和质量检验中的关键性技术问题,对同类工程的设计与施工提供借鉴。

曾云[4]（2019）在《劈裂灌浆在水库土坝中的防渗加固机理探讨》文中认为渗漏现象对于水库土坝的影响巨大,如果不及时处理,会使渗漏恶化转变为决堤现象,因此当出现渗漏时,应当及时采用相应的防渗加固技术。劈裂灌浆是水库土坝加固工程当中常见的一种技术类型,具有很高的研究价值,在许多实际施工当中都证实了劈裂灌浆的有效性。本文主要围绕水库土坝环境,对劈裂灌浆防渗加固的机理进行分析。

朱建生[5]（2017）在《劈裂灌浆技术在水利土坝工程中的应用》文中研究表明我国地域辽阔,存在水资源分布不均匀的问题。水利工程的大量建设使我国的国民能够拥有足够的生活用水。特别是我国提出的南水北调工程,极大地缓解了北方地区的缺水问题。农业水利工程的广泛施工利用,有效提升了我国水资源的开发利用率。但随着时间的流逝,一些早期的水利工程项目出现了堤坝渗透问题。堤坝渗透的问题频繁出现,不仅会使农业水利工程的正常健康运作受到影响,水利工程周围的居民也会受到财产及人身安全的威胁。

单良玉,刘岩松[6]（2017）在《土石坝防渗技术综述》文中研究说明渗漏严重是水库土石坝主要病险问题之一,也是引发水库失事的主要原因之一。因此,土石坝防渗技术尤为关键和重要。文章对土石坝的几种防渗技术的特点和适用范围进行阐述、归纳和总结,以供同类工程参考。

李利宁,王君芳[7]（2016）在《浅析劈裂灌浆技术在堤坝防渗加固中的应用》文中指出劈裂灌浆技术是一种充分利用堤坝内应力分布规律并在一定压力下进行的灌浆技术,对提高堤坝的防渗能力有明显的效果,同时对堤坝及坝基密实度的提高也有很好的加固效果,相比其他的堤坝防渗加固措施,其见效显着而投资很小,值得大力推广。

张龙[8]（2016）在《劈裂灌浆技术在土坝加固中的应用分析》文中进行了进一步梳理水利工程是利国利民的基础工程,对于一个国家来说,优质的水利工程为国家建设、经济建设提供了基础动力。而在水利工程中水坝起到了关键作用,作为水坝中最为常见的形式,土坝展现了巨大的优势。但随着使用年限的增加,大部分土坝都需要进行加固施工,土坝加固技术多种多样,而其中最为简单的施工方式便是劈裂灌浆法。该种方式施工周期相对较短,且施工成本相对低廉,加固效果差强人意,因此得到了广泛的推广应用。文章主要针对劈裂灌浆法的应用机理进行了详细的分析,以供各位同仁借鉴参考。

胡皓[9]（2015）在《土石坝劈裂灌浆技术在病险水库防渗处理中的应用》文中进行了进一步梳理文章针对当前我国水库整体运行概况分析出发,揭示对病险水库进行防渗加固处理的重要意义。在此基础上,就病险水库防渗加固处理中的劈裂灌浆技术进行了介绍,并结合工程实例对其应用实践进行探讨,可为该技术的应用及同类研究提供参考。

王彧杲[10]（2015）在《劈裂灌浆技术应用过程控制要点分析》文中进行了进一步梳理劈裂灌浆技术具有设备简单、用料来源广泛、技术操作方便、投资小和施工快等特点,在我国堤坝工程防渗加固中被广泛应用。本文在分析劈裂灌浆机理的基础上,对劈裂灌浆技术的指标选择、施工程序、质量控制要点进行了论述,并对其在堤坝工程防渗加固中的应用前景进行了分析,供类似工程参考。

### 二、劈裂灌浆技术在土坝加固处理中的应用与效果（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、劈裂灌浆技术在土坝加固处理中的应用与效果（论文提纲范文）

#### （1）河堤土坝防渗治理中劈裂灌浆技术的应用（论文提纲范文）

1. 问题的提出

2. 劈裂灌浆施工技术要点

2.1 灌浆孔的布置

2.2 造孔

2.3 浆液制备

2.4 灌注

3. 劈裂灌浆治理效果检测

4. 结论

#### （2）红岩河水库防渗技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 研究的技术路线

第二章 水库和堤坝防渗处理技术

2.1 水库和堤坝防渗的目的

2.1.1 防止渗漏损失

2.1.2 防止渗透破坏

2.1.3 防止坝基失稳

2.2 防渗技术措施形式

2.2.1 水平防渗加固

2.2.2 垂直防渗加固

2.3 常用防渗技术研究

2.3.1 高压喷射灌浆防渗技术

2.3.2 坝体劈裂灌浆加固技术

2.3.3 混凝土防渗墙技术

2.3.4 搅拌桩防渗墙技术

2.3.5 冲抓套井回填黏土防渗墙技术

2.3.6 复合土工膜防渗技术

2.3.7 帷幕灌浆

2.4 本章小结

第三章 红岩河水库防渗技术研究

3.1 工程概况

3.1.1 工程简介

3.1.2 主要工程量

3.2 红岩河水库地质研究

3.2.1 区域地质

3.2.2 库区工程地质

3.2.3 坝址工程地质条件及评价

3.3 水库渗漏分析与计算

3.3.1 水库渗漏分析

3.3.2 水库渗漏量计算

3.4 水库防渗处理与设计

3.4.1 坝基防渗处理

3.4.2 左、右坝肩防渗处理

3.4.3 库底防渗

3.5 灌浆帷幕试验

3.5.1 试验区段选择

3.5.2 灌浆工艺与材料

3.5.3 灌浆试验压力

3.5.4 试验成果分析

3.6 坝基前期防渗灌浆

3.6.1 坝基防渗帷幕设计

3.6.2 坝基固结灌浆

3.6.3 前期灌浆施工

3.6.4 前期灌浆后结果分析

3.6.5 前期灌浆分析结论

3.7 坝基补强帷幕灌浆设计

3.7.1 补强设计的必要性

3.7.2 补强灌浆试验分析

3.7.3 补强帷幕防渗设计调整内容

3.7.4 补强帷幕灌浆施工

3.8 库区及大坝防渗

3.8.1 库区防渗

3.8.2 大坝防渗

3.9 水库防渗效果检验

3.9.1 坝基防渗检验

3.9.2 坝后渗水量观测

3.10 本章小结

第四章 结论与展望

4.1 结论

4.2 展望

附录

参考文献

致谢

个人简介

#### （3）塑性混凝土防渗墙在土坝防渗加固中的设计与施工应用（论文提纲范文）

1 工程概况

2 防渗加固方案的选择

3 防渗墙设计

3.1 防渗墙的布置

3.2 防渗墙厚度的确定

3.3 防渗墙的力学指标

3.4 特殊部位的防渗处理

4 塑性混凝土防渗墙施工的关键性技术

4.1 导墙布设

4.2 槽孔施工

4.3 泥浆固壁

4.4 塑性混凝土的浇筑

5 质量检验和加固效果

#### （4）劈裂灌浆在水库土坝中的防渗加固机理探讨（论文提纲范文）

1 现代劈裂灌浆技术水平分析

2 水库土坝劈裂灌浆加固机理

2.1 水力劈裂

2.2 泥浆劈裂填充机理

2.3 湿陷机理

2.4 能量调整与转换

2.5 浆液坝体互压机理

2.6 泥浆与土坝的固结压密机理

3 实例劈裂灌浆机理设定

3.1 实例概况

3.2 劈裂灌浆压力计算

3.3 灌浆用量计算

3.4 灌浆施工要求计算

4 结语

#### （5）劈裂灌浆技术在水利土坝工程中的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 劈裂灌浆技术应用在水利工程的土坝中的背景

2 劈裂灌浆技术在水利工程的土坝中的应用优势

3 劈裂灌浆技术在水利工程的土坝应用中存在的问题

3.1 劈裂灌浆技术在实际应用过程中仍存在困难

3.2 劈裂灌浆技术在水利工程建设中的质量检测和管理问题

4 结语

#### （6）土石坝防渗技术综述（论文提纲范文）

0前言

1 土石坝防渗技术

1.1 混凝土防渗墙

1.2 高压喷射灌浆防渗

1.3 劈裂灌浆防渗

1.4 帷幕灌浆防渗

1.5 套井回填黏土防渗

1.6 土工膜防渗

2 结语

#### （7）浅析劈裂灌浆技术在堤坝防渗加固中的应用（论文提纲范文）

1 劈裂灌浆的涵义

2 劈裂式灌浆机理

2.1 坝体的可灌性及泥浆劈裂的理论分析

2.2 防渗浆脉的厚度一般规律

2.3 浆、坝互压的作用机理

2.4 泥浆的排水固结

2.5 劈裂灌浆所用泥浆的浓度

3 对土坝坝肩进行劈裂灌浆时需要注意的问题

4 工程实例效果

4.1 陕西鱼岭水库

4.2 广东佛冈放牛洞水库

4.3 山西忻州神山水库

5 结语

#### （8）劈裂灌浆技术在土坝加固中的应用分析（论文提纲范文）

1 土坝灌浆

2 土坝劈裂灌浆的应用

2.1 坝体可灌性分析

2.2 浆、坝互压作用

2.3 泥浆的排水固结

2.4 灌注对坝体内部的作用

2.5 湿陷作用

3 工程实例分析

4 结束语

#### （9）土石坝劈裂灌浆技术在病险水库防渗处理中的应用（论文提纲范文）

1 劈裂灌浆技术在病险水库防渗加固中的应用优势

1.1 适用范围

1.2 技术应用优势

2 土石坝劈裂灌浆技术的工程应用实践

2.1 劈裂灌浆技术的工艺流程

2.2 劈裂灌浆技术的施工要点

2.3 防渗加固效果

3 结论

#### （10）劈裂灌浆技术应用过程控制要点分析（论文提纲范文）

1 劈裂灌浆技术机理

2 劈裂灌浆技术适用条件

3 劈裂灌浆指标选择

3.1 孔距

3.2 孔深

3.3 孔径

3.4 浆液干容重

3.5 外加剂

4 施工前准备

4.1 准备劈裂灌浆设备及土料

4.2 劈裂灌浆试验

5 劈裂灌浆施工

5.1 施工流程

5.2 造孔

5.3 制作泥浆

5.4 劈裂灌浆施工

5.5 封孔

6 劈裂灌浆质量控制

7 结语

### 四、劈裂灌浆技术在土坝加固处理中的应用与效果（论文参考文献）

- [1]河堤土坝防渗治理中劈裂灌浆技术的应用[J]. 李存田. 珠江水运, 2021(13)

- [2]红岩河水库防渗技术研究[D]. 袁文铁. 西北农林科技大学, 2019(08)

- [3]塑性混凝土防渗墙在土坝防渗加固中的设计与施工应用[J]. 龙少林. 西北水电, 2019(02)

- [4]劈裂灌浆在水库土坝中的防渗加固机理探讨[J]. 曾云. 陕西水利, 2019(01)

- [5]劈裂灌浆技术在水利土坝工程中的应用[J]. 朱建生. 河南水利与南水北调, 2017(12)

- [6]土石坝防渗技术综述[J]. 单良玉,刘岩松. 黑龙江水利科技, 2017(10)

- [7]浅析劈裂灌浆技术在堤坝防渗加固中的应用[J]. 李利宁,王君芳. 科技创新导报, 2016(32)

- [8]劈裂灌浆技术在土坝加固中的应用分析[J]. 张龙. 科技创新与应用, 2016(06)

- [9]土石坝劈裂灌浆技术在病险水库防渗处理中的应用[J]. 胡皓. 内蒙古水利, 2015(04)

- [10]劈裂灌浆技术应用过程控制要点分析[J]. 王彧杲. 水利建设与管理, 2015(03)

本文来源: https://www.lw688.cn/article/07fa6c83b9a493a871ec07f2.html