# 过程控制仪表与装置读书报告

##### 问：过程控制中常见的仪表有哪几类？

- 答：用于仪表种类很敬含多，按其转换原理可大致分为以下几种。1、液柱式液柱式压力表是根据静力学原理，将被测压力转换成液柱高度来进行压力测量的。这类仪表包括U形管压力计、单管压力计、斜管压力计等亮孝笑。常用的测压指示液体有酒精、水、和水银。这类仪表的优点是结构简单，反应灵敏，测量准确；缺点是受到液体密度的限制，测压范围较窄，在压力剧烈波动时，液柱不易稳定，而且对安装位置和姿势有严格要求。一般仅用于测量低压和，多在实验室中使用。2、弹性式压力表弹性式压力表是根据弹性元件受力变形的原理，将被测压力转换成元件的位移来测量压力的。常见的有弹簧管压力表、波纹管压力表、膜片（或膜盒）式压力表。这类测压仪表结构简单，牢固耐用，价格便宜，工作可靠，测量范围慎仿宽，适用于低压、中压、高压多种生产场合，是工业中应用最广泛的一类压力测量仪表。不过弹性式压力表的测量精度不是很高，且多数采用机械指针输出，主要用于生产现场的就地指示。当需要信号远传时，必须配上附加装置。3、和压力变送器压力传感器和压力变送器是利用物体某些物理特性，通过不同的转换元件将被测压力转换成各种电量信号，并根据这些信号的变化来间接测量压力的。根据转换元件的不同，压力传感器和压力变送器可分为电阻式、电容式、应变式、电感式、压电式、霍尔片等形式。这类压力测量仪表的最大特点就是输出信号易于远传，可以方便地与各种显示、记录和调节仪表配套使用，从而为压力集中监测和控制创造条件。在生产过程自动化系统中被大量采用。

##### 问：中职工业自动化仪表及应用专业主要学什么

答：很多人对工业自动化仪表及应用专业很感兴趣,但是不知道具体学些什么东西,就业前景如何?那么今天我们小编就给大家介绍一下吧!

工业自动化仪表及应用专业介绍

培养目标：培养生产过程控制系统或设备的生产、调试、安装、操作控制、运行维护、技术管理人员。

就业方向：石油化工行业、钢铁生产行业、制药行业、造纸行业、食品加工、酿造行业、橡胶生产行业、化肥、农药等农资生产行业、水泥等建筑材袜卜庆料行业等。

主干课程：电工技术、电子技术、过程控制仪表、过程检测仪表、过程控制系统及工程、可编程控制器（PLC）、仪表安装与维护、仪表工识图、集散控制系统DCS、变频器基础及应用、计算机 及接口技术、AutoCAD、电气控弊派制技术 。

职业证书：

一：职业资格证

二：AutoCAD证

三：中级电工证告握

- 对电大中专/中专/技校/职校报考还有疑问，您可以点击2023年电大中专招生咨询（原广播电视大学）：

##### 问：化工仪表及自动化的内容简介

答：本书为满足应用型本科院校的教学要求，全面系统地介绍了化工过程控制系统的基本概念、过程检测与控制仪表、控制系统的设计方法等基础知识，并配有典型的应用实例。

全书共分八章。内容包括：绪论、过程参数的检测方法与仪表、过程控制仪表与装置、简单控制系统、档高复杂控制系统、过程计算机控制系统、典型生产过程控制和过程控制系统工程行茄尺设计。

本书可作为应用型本科院校石油、化工、制药、冶金、轻工、机械、生物、环境等专业仪表及自动控制课程的教材，也可作为高职高专院校相关专业同类课程的教材，还可供工程技术人员参考。

本书是在基本保持第三版的体系结构基础上，对其内容进行除纳衫旧添新、适当修改而成的，除介绍工业生产过程中自动控制系统方面的基本知识外，还分别介绍了构成自动控制系统的被控对象、检测元件与传感器、自动控制仪表、显示仪表及执行器等。在简单、复杂控制系统的基础上，还介绍了新型控制系统与计算机控制系统，最后结合生产过程介绍了典型化工单元操作的控制方案。

- 本书适用于高等学校化学工程与工艺专业，也适用于其他一些类型(例如石油、医药、轻工、食品、林业、冶金、煤矿、生物、环境……)高校相关专业，还可供从事连续生产过程的工艺技术人员参考。

本文来源: https://www.lw688.cn/article/2371282c3053536e3b0d6395.html