# NRZ-HDB3码转换器的高速远距离通信

### 一、NRZ-HDB3码转换器的高速长距离通信（论文文献综述）

赵娟[1]（2014）在《城市轨道交通通信中的光传输网络研究》文中研究指明随着我国近10年来城市轨道交通系统建设的全面提速，20多个城市同时在建设地铁，通信传输系统在轨道交通的运行控制、安全保障中发挥了重要的作用。城市轨道交通线路中大量先进设备的使用以保障乘客的安全及高效出行。光传输网络以其可靠性高、带宽大和低噪声作为城市轨道交通通信网的最优选择。但是，由于地铁线路的线路里程及性质不同，所需要的光纤通信网的规模或组网方式也有所不同，本文本着既注重投资预算，又适应新技术发展需求的原则，根据西安地铁二号线要求，重点给出了西安地铁二号线通信光传输网络的方案和工程设计。主要内容为：通过对光传输网络关键技术的分析探讨，分析了西安地铁二号线的传输网业务需求，对网络线路需求进行分析、汇总，结合西安地铁二号线的线路特点及投资预算制定出具体的光网络建设方案，对不同传输制式进行了全面比选，确定网络拓扑结构，完成了二号线MSTP网的设计和实现；通过对目前MSTP（内嵌RPR）设备的调研比较，完成设备选型，并完成了西安地铁二号线网络保护方案及以太网结构的设计；完成了组建后网络的系统测试，并对建成网络进行测试、评估、分析；总结和展望了光传输网在城市轨道交通中的应用。本文所完成的基于MSTP（内嵌RPR）的西安地铁二号线光传输网不仅保证了地铁传输网络的可靠运行，为该线路运营控制提供通信保障。MSTP（内嵌RPR）技术在西安地铁二号线传输网的应用实践，证实了MSTP（内嵌RPR）技术是一种可以广泛应用于城市轨道交通通信传输网的建设，为基于MSTP（内嵌RPR）技术的光传输网在城市轨道交通通信系统中的应用提供了研究与实现典型范例。

郑存芳,隋韦韦,丁丽华[2]（2009）在《基于EDA技术的HDB3编码器的设计与实现》文中指出HDB3码是数字基带通信系统中重要组成部分之一,因其具有无直流成份,检错能力强,具有时钟恢复性能等优点,成为ITU推荐使用的基带传输码型之一。首先介绍了HDB3编码的原理和方法,提出了一种基于EDA技术实现的HDB3编码器的方法,具有电路简单,成本低,开发周期短,执行速度高,升级方便等特点。

孟成彬[3]（2009）在《PDH系统的UML建模分析与硬件实现》文中进行了进一步梳理伴随着计算机产业的发展与变革,软件的复杂程度不断提高,源代码的规模越来越大,项目失败的可能性也相应增加。在长期的研究与实践中,人们越来越深刻地认识到,建立简明准确的表示模型是把握复杂系统的关键。传统的软件分析与设计方法没有统一的标准,开发过程中人为因素影响严重,使得开发出来的系统在效率、成本等方面存在不足。因此,研究一种新软件开发方法已经成为该领域的一个迫切需求。作为面向对象建模技术的标准,UML适合于将复杂的系统设计问题简单化。它采用面向对象图形的方式对系统进行描述,支持从分析、设计到建模的全过程。本文通过研究现有的UML技术,结合实际项目,提出了一种基于UML的建模分析方法,并将其应用到了一个系统实例的开发过程中。本课题的研究意义在于,一方面具有学术上的研究意义,因为在UML建模这一领域,现有的研究还刚刚起步,仍然有许多问题亟需解决。通过UML的动态图可以对设计进行早期的初步验证,此外基于CPLD实现系统硬件功能也具有实用化的经济意义。本文首先着重介绍了UML的一些基本概念,随着逐渐深入的了解,通过一个实际的PDH通信系统为例,给出了几种模型,包括静态以及动态建模,使UML建模概念更趋于实际应用。最后介绍了系统硬件以及CPLD编码设计,以及简要介绍了设计中遇到的问题。归纳起来,本文主要工作如下:1.通过实例给出UML的实际模型,从静态的用例图,类图,对象图以及动态的状态图和顺序图多种图的结合分析,使系统简洁明了。2.通过产生的动态图对系统的功能进行初步验证。3.运用可编程逻辑器件CPLD实现硬件的主要电路,例如HDB3编码,2M信号的同步以及其它一些逻辑控制。

程斌[4]（2008）在《三阶高密度双极性HDB3码编解码的VHDL设计及仿真》文中研究表明数字基带信号的要求主要有两点,第一是对各种代码的要求,期望将原始信息符号编制成适合于传输用的码型;第二则是对所选的码型的波形的要求,期望波形适宜于在信道中传输。HDB3编码是数字基带信号传输中常用的传输码型,因其具有无直流成分,低频成分少和连零位数目最多不超过三个等明显的优点,对时钟信号的恢复十分有利而成为普遍使用的基带传输码之一。本文基于VHDL设计了HDB3编/解码器;通过插入正反极性电平信号解决了串行码元中连零多于四个时的情形达到其编码要求。在Altera MaxplusII 10.2工具中进行了调试、仿真和系统测试,结果表明实现了HDB3编/解码功能。最后对HDB3码在实际生活中的应用也进行了相关的阐述。

何一文[5]（2007）在《基于PIC单片机的煤矿智能监控系统》文中研究表明现阶段煤矿安全问题已经成为全社会关注的焦点，成为关系到人民生命财产，甚至影响建立和谐社会的重大问题。研发出高质量、高性能、高可靠性、低成本的煤矿瓦斯监控系统无疑对解决这一重大问题有很大帮助。采用瓦斯监控系统，能有效地对瓦斯抽放状态进行连续跟踪监测和实时调控，使之在最佳状态下工作。它还改变了过去瓦斯抽放只靠人工单一控制的局面，保证了安全抽放。本文根据用户的需求，根据国家煤矿安全生产规范的要求，提出切实可行的瓦斯监控系统的整体方案。经过方案比较和调研工作，提出集数据采集，分析处理，控制及数据通讯等功能于一体的数字化集成系统设计方案，所设计的方案可以保证系统能高效，稳定地实现项目的所有要求。根据整体方案，研制瓦斯监控系统的主要两个部分，智能瓦斯传感器和监控分站。智能瓦斯传感器能够满足客户的高精度，高可靠性，功能强大，功耗低的要求。而监控分站既可以采集各种现场信号，进行判断处理，又可将数据传送至地面的监控主机，由地面的监控主机也进行控制，实现对对象的“双重控制”，增加了整个系统的可靠性。监控分站本身还带有液晶显示等，可现场进行各种参数的显示。不论是智能瓦斯传感器还是监控分站都以PIC单片机为核心构成，PIC单片机最大优点表现在引脚少、功能强、可直接带LED负载、低耗能；较简便地实现掉电保护；外围配置简单、明晰，提高了整机的可靠性；并且具有较强的抗干扰性，大大提高了抵御外界的电磁干扰和本机控制电路的电磁干扰的能力。在瓦斯传感器的开发中了设计了自校准电路和自动补偿软件，使仪器能够自动调整零点，自动补偿检测元件的漂移。这样就可大大延长校验周期，减轻了用户的负担（传统的瓦斯传感器需要每七天校验一次）。在瓦斯传感器的设计中采用了红外遥控技术，用遥控器来设置调整参数。本文详细的论述了该系统的硬件和软件设计。对于监控主机软件部分，由于本人涉及较少，所以没有过多介绍。该系统已有部分产品交付用户试用，经过几个月的运行，现工作完全正常，受到了用户的充分肯定和高度评价。

苗睿锋[6]（2004）在《NRZ-HDB3码转换器的高速长距离通信》文中研究说明HDB3码无直流分量,具有时钟恢复和较好的抗干扰能力。本文提出使用HDB3码用于高速长距离的数据传输,并给出使用单片机AT89C51控制E1收发芯片DS2153Q实现NRZ-HDB3的码制转换,包括码转换器的电路设计和控制软件设计。

### 二、NRZ-HDB3码转换器的高速长距离通信（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、NRZ-HDB3码转换器的高速长距离通信（论文提纲范文）

#### （1）城市轨道交通通信中的光传输网络研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 选题的目的及意义

1.2 研究现状

1.2.1 城市轨道交通通信国内外研究现状

1.2.2 光传输网络国内外的发展现状

1.2.3 城市轨道交通通信传输网络

1.3 本文工作

1.4 本文结构

2 光传输网络的相关理论

2.1 光传输网的基本原理

2.2 光传输网的特性

2.3 光传输网拓扑

2.3.1 物理拓扑

2.3.2 逻辑拓扑

2.4 小结

3 西安地铁 2 号线通信传输网技术方案

3.1 西安地铁 2 号线概况

3.2 西安地铁 2 号线通信网需求分析

3.2.1 传输系统概述

3.2.2 系统规划需求分析

3.3 西安地铁 2 号线传输系统方案比选

3.3.1 MSTP 技术

3.3.2 OTN 传输技术

3.3.3 SDH+GE

3.3.4 ASON

3.3.5 PTN

3.4 传输制式比选

3.5 小结

4 西安地铁 2 号线光传输系统设计

4.1 传输系统容量分析

4.2 传输系统的接口类型及带宽设计

4.3 传输系统网络设计

4.3.1 以太网结构设计

4.3.2 传输系统保护方式比选及设计

4.3.3 传输系统通信线路设计及线缆敷设方案

4.3.4 主要设备选用标准

4.4 西安地铁二号线传输网络结构

4.5 小结

5 西安地铁 2 号线光传输系统测试

5.1 测试内容与环境

5.1.1 测试仪表

5.1.2 测试平均光发送功率

5.1.3 测试输出抖动

5.1.4 测试发送口输出抖动

5.1.5 测试输入口允许频偏

5.2 站点测试数据与分析

5.3 小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

#### （3）PDH系统的UML建模分析与硬件实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 背景介绍

1.2 国内外发展状况

1.3 研究意义

1.4 论文研究及论文工作

1.5 本文的结构

第2章 UML 建模基础

2.1 UML 建模语言

2.1.1 概述

2.1.2 面向对象的建模技术

2.1.3 UML 建模的三个主要要素

2.2 UML 的特点和应用现状

2.3 使用UML 建模过程

2.4 系统建模中使用UML 及其工具

2.5 本章总结

第3章 UML 建模技术的应用

3.1 系统的开发背景

3.2 用UML 描述系统

3.2.1 相关建模工具

3.2.2 系统的UML 模型

3.2.3 用例图

3.3 静态结构建模

3.3.1 定义子系统

3.3.2 发现类和对象

3.3.3 建立类图

3.4 动态行为建模

3.4.1 建立状态图

3.4.2 建立交互图

3.4.3 建立活动图

3.5 系统早期验证

3.5.1 结构图

3.5.2 状态图

3.5.3 可执行的UML

3.6 总结

第4章 硬件实现

4.1 基本概念

4.1.1 PCM 与PDH

4.1.2 PCM 帧结构

4.1.3 码型转换

4.1.3.1 几种码型

4.1.3.2 编解码规则

4.1.4 帧同步

4.2 系统介绍

4.3 硬件设计

4.3.1 电源转换模块

4.3.2 晶振模块

4.3.3 输入输出模块

4.3.4 单片机模块

4.3.5 RC7017 模块

4.3.6 CPLD 芯片ispMACH4K

4.3.6.1 帧同步检测电路

4.3.6.2 HDB3 译码

4.3.6.3 HDB3 编码

4.3.6.4 时隙分配模块

4.3.6.5 业务介绍

4.4 可编程逻辑器件开发流程

4.5 电路简要调试过程

4.6 测试结果

4.7 总结

第5章 总结与展望

5.1 总结

5.2 主要成果

5.3 不足与进一步的工作

参考文献

附录

致谢

攻读硕士期间论文发表情况

上海交通大学学位论文答辩决议书

#### （4）三阶高密度双极性HDB3码编解码的VHDL设计及仿真（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

序言

第一章 基带传输码型简介

1.1 AMI 码

1.2 数字双相码

1.3 CMI 码

1.4 NBMB 码

1.5 HDB3 码

第二章 HDB3 码的编/译码的规则

2.1 HDB3 码的编码规则

2.2 HDB3 码的译码规则

第三章 HDB3 编码器设计

3.1 HDB3 码的VHDL 建模思想

3.2 编码器设计方法

3.2.1 插V 模块实现

3.2.2 插B 模块的实现

3.2.3 单极性变双极性的实现

3.3 编码器的时序仿真

3.4 编码的综合结果

第四章 HDB3 译码器设计

4.1 译码器设计方法

4.2 译码器的时序仿真

4.3 译码综合结果

第五章 HDB3 码的应用

5.1 HDB3 码在测井电缆遥传系统中的应用

5.1.1 测井电缆遥传系统的工作原理

5.1.2 基于HDB3 码的测井电缆遥传系统方案的提出

5.1.3 基于HDB3 码的测井电缆遥传系统的功能实现

5.2 HDB3 码高速长距离通信

总结

主要参考文献

在校期间发表论文

附录

致谢

详细摘要

#### （5）基于PIC单片机的煤矿智能监控系统（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 问题的提出及研究意义

1.2 煤矿瓦斯监控系统的现状与发展趋势

1.2.1 现状

1.2.2 发展趋势

1.3 论文主要工作

2 方案设计和基本工作原理

2.1 引言

2.2 方案设计

2.2.1 主要功能

2.2.2 技术指标

2.2.3 系统组成

2.3 基本原理

3 基于PIC单片机的智能瓦斯传感器设计

3.1 系统总体方案设计

3.1.1 引言

3.1.2 系统的功能需求

3.1.3 总体方案的选定

3.1.4 单片机的选型

3.1.5 传感器输出信号类型的选择

3.2 硬件电路设计

3.2.1 硬件总体结构

3.2.2 传感元件

3.2.3 输入量采集处理

3.2.4 时钟电路

3.2.5 LED显示及接口

3.2.6 声光报警电路

3.2.7 红外遥控部分

3.2.8 自校准电路

3.3 系统软件设计

3.3.1 系统初始化子程序

3.3.2 系统参数设定子程序

3.3.3 自检子程序

3.3.4 A/D转换子程序

3.3.5 数据处理子程序

3.3.6 LED显示子程序

3.3.7 红外遥控子程序

3.3.8 频率信号输出子程序

4 监控分站的设计

4.1 总体方案设计

4.1.1 主要功能

4.1.2 总体方案的选定

4.2 分站硬件设计

4.2.1 总体结构

4.2.2 频率及开关信号接口单元

4.2.3 输出电路

4.2.4 串行通讯单元

4.2.5 液晶显示模块

4.3 分站软件设计

4.3.1 分站主机板主程序

4.3.2 数据采集与处理子程序

4.3.3 控制子程序

4.3.4 串行通讯子程序

4.3.5 液晶显示程序

4.3.6 软件抗干扰措施

5 结论与展望

5.1 主要研究成果

5.2 后续工作的展望

参考文献

致谢

附录1 攻读硕士学位期间所发表的学术论文及项目开发

#### （6）NRZ-HDB3码转换器的高速长距离通信（论文提纲范文）

1 E1收发芯片DS2153Q简述

2 码制转换器电路设计

3 单片机控制程序设计

3.1 DS2153Q功能配置

3.2 DS2153Q状态监控设计

4 总结

### 四、NRZ-HDB3码转换器的高速长距离通信（论文参考文献）

- [1]城市轨道交通通信中的光传输网络研究[D]. 赵娟. 西安科技大学, 2014(03)

- [2]基于EDA技术的HDB3编码器的设计与实现[J]. 郑存芳,隋韦韦,丁丽华. 电子技术, 2009(04)

- [3]PDH系统的UML建模分析与硬件实现[D]. 孟成彬. 上海交通大学, 2009(04)

- [4]三阶高密度双极性HDB3码编解码的VHDL设计及仿真[D]. 程斌. 苏州大学, 2008(04)

- [5]基于PIC单片机的煤矿智能监控系统[D]. 何一文. 郑州大学, 2007(04)

- [6]NRZ-HDB3码转换器的高速长距离通信[J]. 苗睿锋. 单片机与嵌入式系统应用, 2004(01)

本文来源: https://www.lw688.cn/article/4155205be0a8850e07389a1b.html