# 墙体保温论文摘要

##### 问：夹心保温墙体的施工方法及其特性

答：夹心保温墙体是将保温材料夹在两面墙体（内叶墙、外叶墙）之间形成的一种复合墙体。内叶和外叶墙一般是钢筋混凝土结构，保温板一般用B1或B2级有机材料，拉接件一般用复合材料或不锈钢。夹心保温墙板广泛应用于预制墙体或现浇墙体中，但预制混凝土外墙更便于采用夹心保温墙体技术。

夹心保温墙体的施工方法：

一、基层抹灰需达到高级抹灰要求，表面抚平压实收光，无刷纹、抹痕；抹灰接槎要平，无空鼓、无孔洞、裂纹、酥粉、粉化等不合格现象。垂直度、强度等达到施工验收标准。

二、表面无泥土、浮尘、油污等物。

三、分格缝深度要一致，横平竖直，不能缺棱掉角；滴水线顺滑平直、坚固，无明显的表面缺陷；泛水坡度按设计要求，基面阴阳角平直、方正。

四、墙内外各结构件、预埋件、水暖、电器等线路应按设计需求尽早安装定位。各位置的收口地方，提早水泥沙浆找平，让其有足够的干燥时间，外露钢铁也要做好除锈、防锈的工序。

夹心保温墙体优点：

一、把外界环境温度与室内温度隔离开来，极大的减小了室内的温度变化， 真正的起到了节能环保作用。

二、对保温材料要求不高，大部分材料均可用。

三、具有一定的隔音效果。

夹心保温墙体缺点：

一、抵抗地震性能差，中间的保温材料的无抗震性。

二、与传统墙体比厚度偏厚，施工比较复杂，需要连接件，对工人的要求也比较高。

三、三层合成的夹心保温墙体极易形成“热桥”。外侧墙体容易受室外气温的影响，昼夜温度太大和冬夏温差太大，导致墙面裂缝、雨水渗入、长毛。

- 夹心保温墙体通常运用于寒冷的北方。

答：夹心保温的施工流程

对钢筋混凝土墙体:

钢筋混凝土墙体验收→按舒布洛克两层高度(40cm)、长度>1米梅花形用膨胀螺栓安装波形钢锚片→外叶墙体定位→砌筑舒布洛克砖→清理缝隙内落地灰等→保温腔隐蔽验收→硬质聚氨酯发泡填充→节点部位处理→外墙面装饰。

对框架非承重围护墙:

清理墙跟、验收预置墙体拉结筋→内外叶墙定位→同时砌筑内外舒布洛克砖→清理缝隙内落地灰等→保温腔隐蔽验收→硬质聚氨酯发泡填充→节点部位处理→外墙而装饰。

夹心保温的优缺点

优点：

1、防水性良好、对墙体的内外层具有保温的作用。

2、适用性强，对保温材料的防火等其他要求不高，大部分材料均可使用。

3、对季节性没有要求，也不受限制。

缺点：

1、内墙和外墙有连接件，冷热桥现象严重。

2、抗震性差，导致保温材料的性能无法发挥作用。

- 3、比一般墙体厚度厚，并不适合所有地区，比较适合北方严寒地区保温使用。

##### 问：建筑外墙保温有什么重要意义吗？

- 答：提高居住舒适度、节约能源。

答：亚士外墙外保温系统

- 外墙外保温是一种最科学、最高效的保温节能技术，即将保温材料置于主体 围护结构的外侧，这样不仅可以达到保温隔热的目的，而且还能保护建筑物 的主体结构，延长建筑物的使用寿命。该技术有效解决了冬夏两季室内外温 差大而造成的能源损失问题，代表了节能保温技术的发展方向。外墙外保温 系统不会产生热桥，因此具有良好的建筑节能效果。冬季，当室内的热量试 图通过墙体保温材料时会被有效阻隔，从而减少室内热量的消耗；夏季，墙 体保温材料同样会阻止太阳辐射和外部热量传入室内，既而在建筑物内营造 冬暖夏凉的舒适环境。

答：对墙体是一种保护，节能环保，冬暖夏凉。

- 七彩建设外墙保温专家

答：结构保温一体化按型式大致可分为三类：

1、钢丝网架型 即由钢丝网架夹心板现浇混凝土而成，代表产品有CL系统、BS系统、IPS系统等。

2、水泥外模板型 即由有机保温板两侧复合水泥砂浆构成刚性外模板，通过锚固件连接现浇混凝土墙而成，代表产品有FS系统、LS系统、CT系统、YL系统等。

- 3、厚防护复合板型 即由厚度达到5公分的A级材料作为防火构造层，复合B1级的有机保温板，通过连接件现浇混凝土而成，代表产品有HFS系统、OKS系统等

答：外墙是建筑最重要的围护结构，是节能控制的重点部位。而外墙保温装饰一体板能够集保温、装饰、防火、阻燃等性能于一体，不仅环保而且施工也便捷，以下是做建筑外墙保温的重要意义：

（1）外保温材料对主体结构有保护作用，室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化，发生在外保温层内，避免内部的主体结构产生大的温度变化，使主体墙寿命延长。

（2）有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用，如果采用内保温，则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失，产生冷凝结露现象，造成对建筑物的破坏，影响使用寿命。

（3）主体结构在室内一侧，由于蓄热能力较强，可避免室温出现较大波动。

（4）既有建筑采取外保温进行改造施工时，可大大减少对住户的干扰。

（5）有些居民对新房要重新进行装修。在装修中，内保温层容易遭到破坏，外保温则可避免发生这种问题。

- （6）外保温可以取得很高的经济效益。

- 答：根本就是鸡劝，实际上屁用都没有。

- 答：节能，减低建筑物消耗，起到隔热保温的作用，同时减低了电量消耗

- 答：主要是能起到节能的效果，比如我接触过的A级防火性能的HF板的导热系数可以达到0.045左右了，另外可以保护外墙

##### 问：简述墙体的保温和隔热有哪些构造措施

答：1.采用组合墙体

2.在靠室外一侧设格汽层

- 3.采用浅色的外墙装修材料

- 答：看设计预算，一般构造是：外层-防水层-抗裂层-网格布-隔热材料-防水层，或以完整多层或者简化其中必要的两至三层，材料一般是玻化微珠，效果较好，寿命长，有其它问题，在广东地区可以点击资料咨询！

本文来源: https://www.lw688.cn/article/470ed30ba254f6b9347b03d3.html