# 蒲城油田东西区沙二下顶面微构造特征及剩余油分布

### 一、濮城油田东西区沙二下顶面微构造特征与剩余油分布（论文文献综述）

高源青[1]（2020）在《胜坨油田坨21断块沙二段精细地质研究》文中研究指明论文在分析研究区目前面临主要开发矛盾的基础上,采用“旋回对比—分级控制—全区闭合”的小层对比方法,进行了地层的精细划分对比,建立了地层格架;通过沉积相研究,建立了“微观地质”沉积体系,明确研究区储层沉积特征及平面展布规律。通过储层微型构造的研究,明确了不同时期储层微型构造特征。综合运用钻井资料、岩心资料、测井资料、油水井测试等各项资料和日常生产动态数据,着重研究地层“四微”微构造、微断层、微沉积、微物性的影响。采用动、静结合的方法分析了研究区的特高含水开发阶段油藏构造、断裂系统以及发育特征与对圈闭成藏状况、储层特征的影响。在上述研究基础上,深入探讨沉积微相及微构造对研究区油气分布规律的影响,重新认识了区内剩余油分布,明确了剩余油在层内、层间和平面上的分布规律,并根据剩余油分布规律提出了采用“矢量井网”指导规划部署目标井网,水平井挖掘韵律层顶部剩余油等针对性措施,并对不同增产措施的技术政策界限进行深入研究,有效控制现状生产井含水上升速度,提高了研究区块最终采收率。本文注重地质研究理论应联系矿场实践的务实学风,针对研究区特点及难点,运用油藏数值模拟技术,分类权衡影响开发生产的各项动静态因素,注重地上与地下“一体化”精准联动,实现研究课题与生产实践的无缝高效对接,提高了剩余经济可采储量,改善了研究区“井网网格”布局,科学合理地预测了后续开发对策。该论文研究达到了预期效果,对提升研究区块整体开发效果,实现了油田经济高效开发,对其它类似区块摸排挖潜增产措施,提供了有价值的地质研究样板参考,具有一定的研究借鉴意义。

李婉澜[2]（2020）在《辽河油田锦99块杜家台油层剩余油分布规律研究》文中提出辽河油田锦99块主要的含油层系是杜家台油层,本次研究目的是通过精细分析油藏的各项参数,分析影响断块开发效果的主控因素,进一步摸清剩余油分布规律,开发油藏的潜在能力,改善区块的开发效果,为油田的下步措施、挖潜提供依据。本课题从油田历年生产的过程中发现的问题出发,收集地质、地震、测井、试油等资料,对油藏整体的地质特征进行再认识;细化小层,精细三维地震解释、落实构造;分析沉积微相类型,开展沉积微相研究,定量评价储层非均质性;研究油藏剩余油分布规律、进而预测油藏后期整体的开发效果。通过本次研究,取得以下研究成果:（1）研究区分3个油层组,8个砂岩组,23个小层。（2）锦99块为多次断裂活动所破碎的断块构造,14条断层将研究区分为四大区块:东块、中东块、中西块和西块。其总体形态为一个被多条断层所切割的断垒构造带,西北高,东南低。（3）锦99块杜家台储层以扇三角洲前缘河口砂坝沉积为主,河口沙坝方向为北东向西南,条带状特征明显。（4）储层整体上受构造及沉积背景双重控制。主体相带有效孔隙度发育、渗透率高,物性最好;非主体相带有效孔隙度相对不发育、渗透率低。（5）剩余油分布主要受构造、沉积相带、储层非均质性等因素的影响。平面上,剩余油集中在断层遮挡高部位以及动用程度较低区域;纵向上,非主相带以及储层物性较差的区域剩余油饱和度较高。

姚倩倩[3]（2019）在《濮城油田南区沙河街组二段下亚段储层特征研究》文中进行了进一步梳理我国东部地区大部分油田已处于开发的中后期,随着油田开采程度不断提高,剩余油的挖潜也越来越难,储层特征研究因此也变得越来越有意义。在储层研究中,无论是前期最基础的岩芯资料,还是较为精细的非均质性研究,都是指导最终储层评价工作和剩余油分布预测的依据。因此,由定性到定量、由宏观到微观分析储层特征,进行储层分类评价,对于后期剩余油分布预测以及提高油田采收率具有重要意义。论文主要以濮城油田南区沙河街组二段下亚段油藏的岩芯资料、分析化验资料、测井资料、录井资料等为基础,结合区域地质背景,研究了沉积相类型,总结相带的空间展布规律,分析了储层的物性、非均质性等特征。最后对研究区储层进行了分类评价,为以后的油藏开发奠定了理论基础。本文的主要内容如下:根据测井资料、岩芯资料,建立小层对比的连井骨架剖面,利用标志层控制下的旋回对比在全区进行小层的重新划分和对比。以岩石学、沉积学原理为指导,分析储层沉积构造及粒度分布特征,确定沉积微相的划分,进行单井相—连井相的分析,编制了各小层沉积微相平面展布图,明确研究层段各小层沉积微相平面展布规律。综合取芯井资料、铸体薄片、岩芯分析化验等资料,在储层地质学、沉积岩石学、岩石物理性质等基础理论的指导下,分析岩石学特征、孔隙和喉道类型、储层物性特征。根据沉积微相及物性分析结果,进行研究区非均质性研究,包括层内非均质性研究、层间非均质性研究、平面非均质性研究。此外,分析了孔隙度和渗透率的平面分布、小层砂体平面分布情况。最后在研究区储层沉积微相、岩石学特征、孔隙结构特征、物性特征等基础上,选取评价参数,建立研究区储层分类评价标准。研究区主要分为三类储层,其中Ⅰ类储层储集性能最好,主要发育于水下分流河道微相。

栗亮[4]（2018）在《大芦湖油田樊29块沙三中亚段微构造及对剩余油的影响》文中认为研究区樊29块为典型的浊积低渗油藏,历经多年勘探开发,现已进入高含水阶段,对剩余油分布认识不清等问题日益突出。剩余油的分布不仅受沉积微相、储层非均质性和动态开发因素等方面控制,在油田开发后期,微构造对于剩余油的控制作用也日趋明显,且在油井投入生产以后,其生产状况也往往受到微构造的影响,微构造研究成为油田开发后期地质构造研究工作中的重要内容之一。利用岩心和测井资料,对目的层段进行精细地层划分与对比,将樊29块沙三中亚段四砂层组划分为42、43、44和45共四个小层,其中各小层内部均划分出4期单砂层,共16期单砂层。在此基础上开展沉积微相研究,指出目的层段为湖底浊积扇沉积,主要发育中扇亚相和外扇亚相,其中中扇亚相又划分为水道主体、水道间、朵叶体和中扇侧缘等微相,同时建立符合研究区沉积特征的沉积微相模式。在地层精细划分对比和沉积微相研究的基础上,通过编制16套单砂层顶、底面微构造图,在研究区共识别出8种微构造类型,包括微背斜、微鼻状、微断鼻、微向斜、微沟槽、微断沟、微斜面、微阶地等,发育最广泛的微构造是微斜面和微鼻状构造。识别出顶凸底凸、顶平底平、顶凹底凹、顶凸底平、顶平底凹、顶凹底平等6种微构造顶底配置模式,顶凸底凸配置模式最为常见。受宏观地形控制,微构造主要集中分布在研究区地形相对平缓的中部高点周围,微鼻状和微沟槽构造围绕高点呈环状相间出现,微构造发育具有很强的继承性。研究区微构造的成因主要有构造成因和非构造成因,以非构造成因为主。非构造成因主要有沉积环境、差异压实作用和古地形等,其中微构造发育的继承性主要受控于古地形的起伏和断层作用。结合生产数据,指出正向微构造上的油井多为高产井,负向微构造上的油井多为低产井。顶凸底凸配置模式上油井产量最高,顶凹底凹、顶凹底平配置模式上的油井产量低。通过沉积微相图与微构造图叠合,发现正向微构造与水道主体微相叠合,油井产量最高。同一沉积微相带上相邻井因所处微构造类型不同,产量相差大。

马斌玉[5]（2018）在《大芦湖油田樊29块沙三中亚段剩余油分布研究》文中研究表明沙三中亚段4砂组是研究区大芦湖油田樊29块的主要含油层系,属于典型的岩性-构造低渗透油藏。研究区地质条件复杂,储层非均质性强,随着勘探开发工作的进行,层内、层间及平面开发矛盾日益突出,出现了注水开发效果差、见水后的生产井含水率上升快、剩余油分布复杂等问题,影响了研究区进一步的勘探与开发。针对上述问题,综合利用岩心、测井、测试及生产动态等资料,首先对目的层段沙三中亚段4砂组进行地层划分和对比,划分出4个小层,并进一步识别出16套单砂层,然后对4砂层组进行沉积微相研究,将研究区划分为水道主体微相、水道间微相、朵叶体微相、中扇侧缘微相、扇缘微相和湖相泥微相,之后从层内、层间、平面三个方面对储层的非均质性展开研究。在上述地质研究的基础上,建立储层的三维地质模型,并与数值模拟方法相结合,定量预测剩余油的分布。地质模型的概率分布准确度以及数值模拟的生产历史拟合精确度都较高,说明其结果具有一定的可信度。研究结果表明,在樊29块沙三中亚段4砂层组4个小层中,43小层的剩余油储量最多,仍是研究区主要的挖潜对象;42小层由于采出程度最小,剩余油储量也非常可观;45小层的剩余油储量要小于43、42小层,但剩余油分布相对集中;44小层的剩余油储量最少。在小层的内部,剩余油主要分布在储层的顶部和夹层隔档处。平面剩余油主要分布在研究区断层线附近、砂体尖灭区和井网不完善区。对研究区的剩余油分布控制因素进行分析,发现研究区的剩余油分布主要受到沉积微相、储层非均质性、微构造、裂缝、井网完善程度、注采对应关系以及射孔位置等的控制。其中垂向剩余油分布主要受到层间物性差异、粒度韵律、储层物性和注采对应关系的控制;平面剩余油分布主要受到沉积微相、储层物性、裂缝方向、井网完善程度和注采对应关系的控制。

柳宗权[6]（2017）在《文51油藏分支河道描述研究与实践》文中研究指明濮城油田文51沙二下油藏已进入高含水开发后期阶段,该油藏储层变化大,相变快;随着勘探开发深入,效益低、储量增长缓慢、产量递减幅度等问题越发突出,由于该油藏剩余油的主要富集方式与沉积微相,尤其是河道相发育状况有着密切联系,因此,本次研究以精细描述分支河道相为目标,综合运用高精度地震、测井数据分析、开发动态和油藏描述等多学科知识相结合的方法,对文51油藏沙二下储层沉积微相展布规律和剩余油分布评价等进行了较全面、系统的分析,取得了较为实用的结论和认识。突出的工作在于通过综合应用三维地震、精细测井二次评价为基础的井震联合储层建模、储层预测、河道精细描述等多项技术协同研究,提出了一套针对文51油藏沉积微相分支河道研究及开发配套技术。同时结合分析动静态资料等综合地质研究,重新开展以相控剩余油理论为指导的油藏剩余油分布研究,修正油藏沉积微相发育和剩余油分布模型,该项研究成果为老区开发中后期剩余油挖潜提供了技术支持,有效地指导了油藏调整井位部署,建立分支河道剩余油挖潜新模式,取得了较好的开发效果和社会经济效益,保证文51油藏连续多年稳产高产。

苗翠红[7]（2016）在《胜坨油田坨28断块沙二段1-3砂层组油藏描述研究》文中进行了进一步梳理坨28断块沙二段1-3砂层组1964年投入开发,先后经历了无水开发期、注水开发期、加密井网扩建、细分层系开发期以及特高含水开发期,在此期间开展了三次以改善开发效果为目的井网调整。目前进入特高含水开发后期,单元综合含水高达98.1%,开发矛盾日渐突出。为了改善单元开发效果,提高坨28沙二1-3砂层组最终采收率,开展了油藏描述研究。论文综合应用地质、地震、测井和油藏动态资料,对坨28断块沙二段1-3砂层组进行了研究。首先根据两个在全区稳定发育的标准层划分目的层段的顶和底,采用“旋回对比-分级控制-全区闭合”的小层对比方法,进行了小层划分与对比。在小层精细对比的基础之上,结合地震资料解释落实各小层砂体顶面微构造发育特征。利用钻井岩心、测井资料,开展了沉积微相研究。并对研究区的储层的非均质性进行了分析,最终建立了精细的三维地质模型。研究表明,坨28断块沙二1-3砂层组共划分为13个小层。构造特征表现为典型的东北高西南低,向西开口的簸箕型构造。主要有小脊、负向、正向和小沟等微构造类型,这些微构造与剩余油分布关系密切。本区沙二段1-3砂层组为辫状河沉积,可识别出河道、河道砂坝,河道边缘及河间洼地四个沉积微相。储层的非均质性研究表明沙二段1-3砂层组层间非均质弱,层内非均质性较强,反映小层层内矛盾比较突出。在上述研究基础上建立的三维地质模型,符合实际地质情况,可直接用于油藏数值模拟。为后期油藏开发的深入挖潜和调整提供了地质依据。

华强[8]（2014）在《濮城油田西区沙二上2+3油藏描述与剩余油分布规律研究》文中认为2014年国内原油对外依存度将上升至60%，而国内大多数油田相继进入高含水开发后期，稳产基础薄弱，针对国内石油短缺的严峻形势，如何有效的增产稳产成为石油工作者十分关心的重要话题。濮城油田西区沙二上2+3油藏注水开发时间长达三十多年，现在处于高含水期，剩余油赋存规律认识不清，而该区夹层较为发育，夹层对剩余油控制作用尚不清楚。在充分利用岩心、测井、分析化验、生产动态等资料的基础上，针对生产中出现的问题，对该区进行油藏描述与剩余油分布研究。研究结果如下：基本的构造格局保持不变，新增小断层7条。濮城油田西区沙二上2+3油藏属于三角洲前缘亚相，沉积微相可划分为河道微相、河道间微相、前缘席状砂微相、远砂微相、深湖-半深湖相等5种沉积微相。考虑泥质含量的影响对该区孔渗物性进行重新解释。结合取芯井资料与测井曲线研究，利用微电极、微梯度及自然伽马回返幅度建立不同夹层的定量识别标准。夹层的分布规律与距离物源的远近、沉积微相有一定的联系。距离物源距离的远近决定了夹层发育规模和夹层厚度大小。夹层集中发育在前缘席状砂及远砂微相中。前缘席状砂微相中，夹层稳定性在4种沉积微相中最好。对7个主力小层稳定夹层进行追踪，计算其对储量的控制作用，稳定夹层控制储量占濮城西区沙二上2+3油藏地质储量的18.01%。采用油藏数值模拟方法对概念夹层模型进行研究，研究了不同夹层参数对油藏开发效果的影响，通过正交试验确定夹层参数对油藏开发效果的影响程度大小。利用生产动态资料对剩余油进行定性研究，建立实际油藏数值模型对剩余油进行定量研究，分具体小层、不同小层类型、不同含水级别、不同剩余油饱和度范围及剩余油具体类型进行剩余油定量评价，寻找剩余油富集地区，寻找挖潜重点方向。鉴于夹层对剩余油具有较显着的控制影响作用，采用油藏数值模拟方法建立包含夹层的实际油藏模型，研究不同类型夹层对剩余油平面、纵向赋存规律的影响作用，为针对性挖潜措施的提出打下基础。2012年油藏描述开展以来，充分利用油藏描述研究成果，不断的将取得的新认识、新成果应用于油田实际生产开发中，已实施措施油井20井次，水井16井次，累计增油2287t，投入产出比1：1.69，具有良好的经济效益。针对稳定夹层上下油层存在较多剩余油的实际情况，对剩余油富集区油水井采取相应调整挖潜措施，并采用油藏数值模拟方法对各个方案进行开发预测。采收率提高幅度达6个百分点以上。

任孟坤[9]（2012）在《水平井技术在濮城油田高含水开发期剩余油挖潜中研究与应用》文中提出水平井技术在国内外得到广泛的应用，对增产和老井挖潜具有重要作用，本文将水平井技术用于中原油田濮城油田的老油藏挖潜中，濮城油田经历了20多年的高速开发后，目前已进入了高含水开发后期，常规方法在经济效益等方面已很难适应油田开发的需要。基于此，本文开展了濮城油田水平井挖潜试验的理论和应用研究，主要进行了地质再认识研究，水平井布井方式研究，水平井产能预测研究、水平井与油藏沉积特征配伍研究等内容，通过矿场试验表明，本文研究得到的方式应用是成功的，取得了很好的效果，本文的研究，取得了如下研究成果：1.以濮城油田沙一下1油藏为例进行高含水油藏地质特性表征研究，在单井地层精细对比分析的基础上，通过地震资料精细解释，结合开发动态资料，编绘了2m等高距、1∶5000大比例尺分砂体顶面的精细构造图；2.根据沙一下1砂组三角洲的沉积特点及电测曲线特征的变化，细分为水下分流河道、河口坝、席状砂、远砂及泥坪五种微相，依据岩心观察编制了相应的沉积相综合柱状图。通过对各流动单元油层平面和纵向上的分布特点进行精细评价，编制了有效厚度等值图和物性等值图；3.在三维地质模型建立的基础上，采用数值模拟方法研究目标区剩余油分布规律，研究表明濮城沙一下油藏主力小层水淹区域大，基本覆盖全区；水洗效果好，采出程度高；剩余油储量低，仅在构造高点、断层和边角油层变薄、物性较差部位分布；4.采用渗流力学理论计算法、与直井类比法等方法预测水平井产能；利用实际水平井生产数据回归及应用油藏数值模拟预测水平井产能的递减规律；研究结果表明水平井产量递减符合双曲递减规律。采用数值模拟方法研究主要包括水平段的长度、油层层内非均质性、水平井的泄油面积、油层厚度、能量的补充等因素对水平井开发效果的影响。通过对水平井适应性筛选技术，水平井目标区精细三维建模技术、水平井段走向优化设计及目标油藏的选择等方面的研究对规定水平井单井油藏地质设计提供理论支持；5.以精细油藏描述为基础，从地质特征和油藏特征入手，按构造、储层、油水关系、剩余油分布特征、产能等细节逐一把握，而后统筹考虑，筛选出适合钻水平井的油藏、井点，充分利用已有资料，动静结合，定量分析目标区油藏剩余油分布规律及潜力，优化靶区。在剩余油分布规律及潜力评价的基础上，对水平井挖潜层间干扰型、厚油藏顶部、井间水动力滞留型、断层遮挡型及井间井网不完善型剩余油进行研究，提出针对不同剩余油富集类型的水平井部署方案；6.通过对濮1-平1、濮5-侧平5、濮4-平1、文51-平14口水平井的实施过程中出现的实际问题进行不断的分析、研究、总结，认为开窗侧钻水平井稳产期长，可提高采收率、改善开发效果、经济效益显着，在有条件的油藏水平井挖潜技术可进一步推广应用。

牛连峰[10]（2010）在《濮城油田沙三上5-10油藏技改方案研究》文中认为目前,濮城油田沙三上5-10已处于特高含水开发期。虽然实施了部分技术改造恢复井网的工作量,但开发中一些深层次的矛盾没有得到根本解决,仍存在着许多问题：高含水期沙三上5-10未进行油藏描述及剩余油分布规律研究,油藏开发调整缺少必要的地质基础研究成果；井网损坏严重,合注合采井多,水驱开发指标低。由于地层水矿化度高,盐岩蠕动等原因,油水井损坏严重；层间储层物性差异大,油藏合注合采井多。水驱动用程度由井网完善时的51.6%下降到目前的39.6%,层间矛盾突出,注采关系失调,给实施增产措施带来了许多困难。工艺技术不完善、应用不配套,水淹层解释精度低。濮城油田具有高温、高盐、埋藏深的特点,工艺措施难度大,分层压裂、分层注水工艺不完善、不配套；封窜堵漏技术成功率低,深部调驱技术不成熟；作业过程中对储层有伤害；水淹层解释存在着精度低与生产实际吻合程度差,新技术、新方法应用不足。通过研究,在以精细油藏描述、剩余油分布规律研究和剩余油潜力评价的基础上以层系与井网优化重组技术研究为关键,以井网恢复、高压分层注水、深部调驱、油层分层改造、低渗油藏油层保护、水淹层解释等攻关和配套技术为支撑的基础技术的研究,对濮城油田沙三上5-10油藏进行综合调整治理,进一步提高该油藏开发水平,同时形成特高含水油藏开发配套技术在同类型油藏的推广应用。

### 二、濮城油田东西区沙二下顶面微构造特征与剩余油分布（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、濮城油田东西区沙二下顶面微构造特征与剩余油分布（论文提纲范文）

#### （1）胜坨油田坨21断块沙二段精细地质研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 前言

1.1 研究的背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 主要的研究内容

1.4 完成的主要工作量

第2章 研究区基本概况

2.1 地理位置

2.2 地质概况

2.3 勘探开发简况

2.4 存在的突出问题

第3章 地层精细划分与对比

3.1 地层精细对比的目的和原则

3.2 砂层组划分与对比

第4章 构造特征研究

4.1 断层发育特征

4.2 断层成藏控制分析

第5章 沉积特征研究

5.1 沉积相类型及其展布特征

5.2 沉积微相对油井生产的影响

第6章 储层特征研究

6.1 储层岩性特征

6.2 孔隙特征及其影响因素分析

6.3 储层物性特征

6.4 储层非均质性研究

6.5 分级物模驱替平台

第7章 剩余油特征研究

7.1 剩余油影响因素研究

7.2 剩余油分布规律研究

7.3 可动用剩余油增产矿场研究

第8章 结论与认识

致谢

参考文献

个人简介

#### （2）辽河油田锦99块杜家台油层剩余油分布规律研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

前言

0.1 论文研究目的及意义

0.2 国内外发展及研究现状

0.3 主要研究内容及技术路线

0.3.1 研究内容

0.3.2 技术路线

第一章 研究区概况

1.1 区域地质简况

1.2 区域构造演化特征

1.3 区域地层特征

1.4 开发历程及现状

第二章 地层对比与划分

2.1 地层划分依据

2.2 地层对比方法

2.3 地层划分结果

第三章 构造特征

3.1 三维地震精细解释

3.2 构造及微构造特征

3.2.1 断裂特征

3.2.2 构造特征

3.2.3 微构造特征

第四章 沉积微相研究

4.1 沉积相标志

4.2 沉积微相类型及特征

4.3 沉积微相平面特征

第五章 储层特征

5.1 储层岩性特征

5.2 储层物性特征

5.3 储层非均质性

5.4 隔夹层特征

5.4.1 隔夹层类型

5.4.2 隔层特征

5.4.3 夹层特征

第六章 剩余油分布规律研究

6.1 剩余油分布研究方法

6.1.1 剩余油饱和度的确定

6.1.2 动态综合分析法

6.1.3 数值模拟法

6.2 剩余油分布影响因素分析

6.3 剩余油分布特征

结论

参考文献

作者简介、发表文章及研究成果目录

致谢

#### （3）濮城油田南区沙河街组二段下亚段储层特征研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 选题目的及意义

1.2 研究现状与进展

1.3 研究内容及技术路线

1.4 完成的工作量

第2章 区域地质概况

2.1 区域构造特征

2.2 区域沉积背景

2.3 油藏基本特征

第3章 地层对比与构造特征

3.1 地层划分与对比原则

3.2 测井曲线优选

3.3 确定标志层

3.4 连井剖面地层对比

3.5 地层对比结果

3.6 构造特征

第4章 沉积特征研究

4.1 沉积构造及粒度分布特征

4.2 沉积相特征

4.3 单井相分析

4.4 连井相分析

4.5 平面相分析

第5章 储层特征研究

5.1 储层岩石学特征

5.2 储层孔隙结构特征

5.3 储层物性特征

5.4 储层非均质性特征

5.5 储层分类评价

第6章 结论

致谢

参考文献

个人简介

#### （4）大芦湖油田樊29块沙三中亚段微构造及对剩余油的影响（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 前言

1.1 研究目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 微构造研究现状

1.2.2 微构造对剩余油的影响研究现状

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

1.4 完成的主要工作量

第二章 区域地质概况

2.1 构造特征

2.2 地层发育特征

2.3 沉积特征

2.4 储层特征

2.5 油藏开发特征

第三章 单砂层精细研究

3.1 单砂层精细划分与对比

3.1.1 地层精细划分对比原则与方法

3.1.2 建立骨架井网

3.1.3 选取标志层

3.1.4 单砂层划分对比的结果

3.2 单砂层沉积微相研究

3.2.1 沉积相标志

3.2.2 沉积相类型及测井响应特征

3.2.3 沉积微相平面展布

第四章 微构造特征及成因分析

4.1 微构造分布特征

4.1.1 微构造图件编制

4.1.2 微构造识别

4.1.3 微构造分布特征

4.2 微构造类型及特征

4.3 微构造配置模式及特征

4.4 微构造成因分析

4.4.1 构造成因

4.4.2 非构造成因

第五章 微构造对剩余油的影响

5.1 微构造对油井生产的影响机理

5.1.1 微构造影响注入水驱油方向

5.1.2 微构造影响油井控油范围

5.2 微构造对剩余油的影响

5.2.1 微构造类型对剩余油的影响

5.2.2 微构造配置模式对剩余油的影响

5.2.3 微构造与沉积微相叠合对剩余油的影响

结论

参考文献

攻读硕士期间取得的学术成果

致谢

#### （5）大芦湖油田樊29块沙三中亚段剩余油分布研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 前言

1.1 研究的目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 剩余油的研究方法、形成及分布

1.2.2 剩余油分布的控制因素

1.2.3 地质建模和数值模拟一体化研究现状

1.3 主要的研究内容及技术路线

1.3.1 主要的研究内容

1.3.2 技术路线

第二章 区域地质特征

2.1 研究区概况

2.2 构造特征

2.3 地层发育特征

2.4 开发概况

第三章 沉积微相研究

3.1 岩性及沉积构造特征

3.2 沉积微相类型及其特征

3.3 沉积微相的平面展布

3.4 本章小结

第四章 储层非均质性研究

4.1 层内非均质性

4.1.1 粒度韵律特征

4.1.2 夹层发育特征

4.2 层间非均质性

4.2.1 层间物性差异

4.2.2 隔层发育特征

4.3 平面非均质性

4.3.1 砂体的平面展布形态

4.3.2 储层物性平面分布特征

4.4 本章小结

第五章 地质建模和数值模拟一体化

5.1 储层三维地质模型

5.1.1 数据准备及建模流程

5.1.2 构造模型

5.1.3 沉积微相模型

5.1.4 属性参数模型

5.1.5 模型的检验

5.2 油藏数值模拟

5.2.1 模拟器的选择

5.2.2 模拟参数的准备

5.2.3 历史拟合

5.3 本章小结

第六章 剩余油分布及其控制因素

6.1 剩余油分布规律

6.1.1 垂向剩余油分布

6.1.2 平面剩余油分布

6.2 剩余油分布的控制因素

6.2.1 地质因素对剩余油分布的控制

6.2.2 开发因素对剩余油分布的控制

6.3 本章小结

结论与认识

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （6）文51油藏分支河道描述研究与实践（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 前言

1.1 研究背景

1.2 开发现状

1.3 研究思路及主要内容

1.4 创新点

第2章 地质概况

2.1 研究区概况

2.2 开发简历

2.3 开发中存在的问题

第3章 三维地震数据处理研究

3.1 地震处理研究的目的

3.2 地震处理技术理念与主要技术

3.2.1 时频补偿技术

3.2.2 时频空间域球面发散与吸收衰减补偿

3.2.3 炮点统计反褶积处理

3.2.4 三维地震速度场求取

3.3 处理效果分析与地质评价

3.3.1 地震剖面分析与评价

3.3.2 地震属性分析与评价

第4章 测井处理和二次解释

4.1 测井研究概述

4.1.1 测井研究任务

4.1.2 测井技术理念与主要技术

4.2 测井数据处理

4.2.1 测井数据预处理

4.2.2 测井数据标准化处理

4.2.3 研究小结

第5章 井震联合沉积微相描述

5.1 井震联合测井分层解释

5.2 井震联合沉积旋回分析

5.3 井震联合储层沉积相分析

5.4 井震联合分支河道特征描述

5.5 研究小结

第6章 井震联合储层建模研究

6.1 输入数据库建立

6.2 建模技术与方法讨论

6.2.1 建模工区及网格参数设计

6.2.2 建模技术流程

6.3 储层构造建模研究

6.3.1 断层模型的建立

6.3.2 构造格架模型的建立与质控

6.3.3 沉积格架的搭建与建模质控

6.3.4 储层属性建模研究

6.3.5 建模效果分析与对比

6.4 研究小结

第7章 现场应用及认识

7.1 部署思路、原则

7.1.1 部署思路

7.1.2 部署原则

7.2 现场方案部署及实施情况

7.2.1 部署情况

7.2.2 现场实施情况

7.3 认识

参考文献

攻读工程硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （7）胜坨油田坨28断块沙二段1-3砂层组油藏描述研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 前言

1.1 研究目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 主要研究内容

1.4 研究思路

1.5 完成的工作量

第二章 地质概况

2.1 研究区位置

2.2 地层及构造特征

2.3 沉积及储层特征

2.4 开发历程及存在问题

第三章 小层划分与对比

3.1 小层划分及对比标志

3.2 对比方法与对比模式

3.3 地层剖面展布特征

3.4 小层划分对比结果

第四章 构造特征

4.1 断裂特征研究

4.1.1 断层发育特征

4.1.2 断层断面研究

4.1.3 低序级断层研究

4.1.4 断层的封闭性研究

4.2 微构造研究

4.2.1 资料准备及校正

4.2.2 微构造图的编制

4.2.3 整体构造特征

4.2.4 局部构造特征

4.2.5 微构造特征

4.2.6 微构造与剩余油分布关系

第五章 沉积微相特征

5.1 沉积特征及相标志

5.2 微相类型及特征

5.3 单井相分析

5.4 沉积微相剖面特征

5.5 小层砂体展布特征

5.6 沉积微相平面展布

第六章 储层特征

6.1 储层岩石学特征

6.2 储层物性特征

6.2.1 储层物性测井解释

6.2.2 储层物性分布

6.3 储层非均质性特征

6.3.1 微观非均质性

6.3.2 层内非均质性

6.3.3 层间非均质性

6.3.4 平面非均质性

第七章 三维地质模型

7.1 建模数据准备

7.2 三维构造建模

7.2.1 断层模型

7.2.2 地层模型

7.2.3 构造模型

7.3 岩性模型

7.4 属性参数模型

7.5 流体模型

7.6 模型分析

7.6.1 构造模型

7.6.2 岩性模型

7.6.3 属性模型

7.6.4 流体模型

结论与认识

参考文献

致谢

#### （8）濮城油田西区沙二上2+3油藏描述与剩余油分布规律研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 论文研究的目的和意义

1.2 学科研究现状与存在问题

1.3 工区开发简历及存在问题

1.4 论文主要研究内容

1.5 技术路线与研究计划安排

1.6 工作量

1.7 论文主要研究成果

1.8 创新点

第2章 工区地质概况研究

2.1 工区构造研究

2.2 工区地层研究

2.3 小层研究

2.4 小结

第3章 储层物性研究

3.1 储层物性解释

3.2 储层非均质性研究

3.3 储层评价

3.4 小结

第4章 夹层定量识别与成因研究

4.1 夹层定量识别

4.2 夹层成因研究

4.3 小结

第5章 夹层分布规律研究

5.1 夹层平面分布规律

5.2 夹层纵向分布规律

5.3 夹层井间分布规律

5.4 夹层对储量的控制影响

5.5 夹层与沉积微相关系

5.6 小结

第6章 概念夹层数值模拟研究

6.1 有无夹层的影响

6.2 夹层分布位置及面积的影响

6.3 夹层渗透性的影响

6.4 射孔位置与夹层相对位置的影响

6.5 韵律性油层夹层的影响

6.6 正交试验研究

6.7 小结

第7章 剩余油分布规律研究

7.1 剩余油分布定性研究

7.2 剩余油分布定量研究

7.3 夹层对剩余油分布的影响

7.4 小结

第8章 现场实施效果及剩余油挖潜对策

8.1 现场实施主要措施

8.2 剩余油挖潜对策

8.3 小结

第9章 结论与认识

致谢

参考文献

附录

#### （9）水平井技术在濮城油田高含水开发期剩余油挖潜中研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 引言

1.1 选题的目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 水平井国内外发展及现状

1.2.2 水平井渗流特征及试井分析发展现状

1.2.3 东濮地区应用水平井状况及问题

1.3 研究思路、方法及主要内容

1.3.1 研究的主要内容

1.3.2 论文研究的技术路线

1.4 论文主要成果及创新点

1.4.1 论文主要成果及创新点

1.4.2 主要创新点

2 濮城油田地质特点及开发现状

2.1 油田地质概况

2.2 油田开发状况

2.2.1 开发简历及开采现状

2.2.2 油田开发中存在的问题

2.3 剩余油分布

2.3.1 构造因素控制的剩余油

2.3.2 储层非均质因素控制的剩余油

2.3.3 井网因素控制剩余油

2.4 濮城油田具有应用水平井挖潜的条件

3 复杂断块油藏的地质特性表征

3.1 精细构造研究

3.1.1 构造基本特征

3.1.2 含油断块划分及其特征

3.1.3 储层微构造特征

3.2 储集层精细描述

3.2.1 流动单元划分

3.2.2 沉积微相研究

3.2.3 储层物性解释模型

3.3 油层分布特征研究

3.4 油藏剩余油分布研究

3.4.1 油藏三维精细地质模型

3.4.2 剩余油分布特征

4 高含水油藏水平产能预测方法研究

4.1 水平井的产能递减规律研究

4.2 水平井产能预测研究

4.3 产能影响因素分析

4.4 规定水平井单井油藏地质设计技术研究

5 高含水油藏水平井与油藏的配伍性研究

5.1 利用水平井挖潜层间干扰型剩余油（沙一下 12）

5.2 利用水平井挖潜厚油层顶部剩余油（沙一下 1~3）

5.3 利用水平井挖潜井间水动力滞留型剩余油（沙二上 2~4）

5.4 利用水平井挖潜断层遮挡型剩余油（文 51 块沙二上）

5.5 利用水平井挖潜井间井网不完善型剩余油（沙三上 2~2）

6 水平井挖潜的应用效果分析

7 结论与认识

致谢

参考文献

附录

#### （10）濮城油田沙三上5-10油藏技改方案研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 本文研究的目的和意义

1.2 国内外现状

1.3 研究内容和创新点

第二章 油藏地质开发概况

2.1 油藏基本特征

2.2 油藏开发历程

第三章 油藏精细描述

3.1 构造特征再认识

3.1.1 断层特征

3.1.2 断块特征及油水分布规律

3.2 流动单元的划分及评价

3.2.1 流动单元的划分与对比

3.2.2 流动单元沉积微相研究

3.2.3 流动单元评价

3.3 储层非均质性研究

3.3.1 储层宏观非均质性

3.3.2 微观非均质性研究

3.4 储量计算

第四章 开发状况分析

4.1 开发现状

4.1.1 开采现状

4.1.2 水驱动用状况分析

4.2 水驱指标评价

4.2.1 注水利用率和存水率评价

4.2.2 含水上升率评价

4.3 水驱特征分析

4.4 开发中存在的问题

第五章 剩余油分布研究及潜力评价

5.1 剩余油分布的定量描述

5.1.1 油藏数值模拟模型

5.1.2 历史拟合

5.1.3 油藏数值模拟结果

5.2 剩余油分布研究

5.2.1 综合分析评价

5.2.2 剩余油分布研究

5.3 剩余油分布规律及潜力评价

5.3.1 剩余油分布规律

5.3.2 流动单元潜力分析

5.3.3 分砂组剩余油潜力分析

5.3.4 剩余油分区潜力分析

第六章 开发技术政策论证

6.1 细分层系可行性分析

6.2 井网适应性研究

6.3 注采压力系统评价

6.4 工艺技术要求

第七章 开发调整方案部署

7.1 井网调整、精细注水方案(方案Ⅰ)

7.2 细分层系(方案Ⅱ)

7.3 简单恢复方案(方案Ⅲ)

7.4 指标预测

7.5 方案实施要求

第八章 主要结论

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

详细摘要

### 四、濮城油田东西区沙二下顶面微构造特征与剩余油分布（论文参考文献）

- [1]胜坨油田坨21断块沙二段精细地质研究[D]. 高源青. 长江大学, 2020(02)

- [2]辽河油田锦99块杜家台油层剩余油分布规律研究[D]. 李婉澜. 东北石油大学, 2020(03)

- [3]濮城油田南区沙河街组二段下亚段储层特征研究[D]. 姚倩倩. 长江大学, 2019(10)

- [4]大芦湖油田樊29块沙三中亚段微构造及对剩余油的影响[D]. 栗亮. 中国石油大学(华东), 2018(08)

- [5]大芦湖油田樊29块沙三中亚段剩余油分布研究[D]. 马斌玉. 中国石油大学(华东), 2018(07)

- [6]文51油藏分支河道描述研究与实践[D]. 柳宗权. 中国石油大学(华东), 2017(07)

- [7]胜坨油田坨28断块沙二段1-3砂层组油藏描述研究[D]. 苗翠红. 中国石油大学(华东), 2016(06)

- [8]濮城油田西区沙二上2+3油藏描述与剩余油分布规律研究[D]. 华强. 中国地质大学（北京）, 2014(08)

- [9]水平井技术在濮城油田高含水开发期剩余油挖潜中研究与应用[D]. 任孟坤. 中国地质大学(北京), 2012(09)

- [10]濮城油田沙三上5-10油藏技改方案研究[D]. 牛连峰. 西安石油大学, 2010(01)

本文来源: https://www.lw688.cn/article/6da0e313d420b13a331d4c15.html