# 综合利用城市雨洪资源

### 一、综合利用城市雨洪资源（论文文献综述）

张书函,邸苏闯,赵飞,于磊,李永坤[1]（2021）在《从城市雨洪控制与利用到海绵城市建设——近30年北京城市防汛排水科技支撑巡礼》文中进行了进一步梳理作为建党100周年纪念的献礼,系统分析了近30年来北京城市防汛排水方面的科技发展,介绍了从雨洪控制与利用、到水源涵养型城市生态下垫面构建、到海绵城市建设、再到城市综合的研究和实践历程,从雨洪控制与利用、城市洪涝防治及海绵城市建设等方面总结了北京城市防汛排水科技的主要成果和应用成效,提出了需要进一步研究解决的问题,有助于支撑北京城市洪涝防治和海绵城市建设的深入开展。

张士民,马敏[2]（2021）在《城市雨洪资源利用与管理浅析——以龙口市为例》文中指出水资源是人类赖以生存的重要资源,随着我国城市化进程的加快,城市水资源短缺问题日益凸显,同时城市雨水利用率低,汛期内涝时有发生,加强城市雨洪资源利用对于缓解水资源危机、促进经济社会可持续发展具有重要意义。为合理利用城市雨洪资源,提高水旱灾害防御能力,本文采用调研分析的方法,阐述了加强城市雨洪管理的必要性,探讨了实行雨洪资源利用的现实意义。基于龙口市水资源与雨洪资源利用现状,提出了加强雨洪资源利用与管理的策略。

霍云[3]（2021）在《东山岛雨洪资源优化利用研究》文中指出东山岛地域较狭窄,入海径流量大,降水量集中,蒸发量大,淡水总量不足,且储水库容小,因此,水资源短缺是限制东山岛经济建设和资源开发的主要因素。根据东山岛地形地貌、水文特征和水资源开发利用现状,本文通过构建SWAT水文模型来研究东山岛的径流过程并进行验证,建立了集合东山岛雨洪资源量计算、迟滞收集、存储、调度利用于一体的雨洪资源综合利用技术系统。主要得出结论如下:（1）基于Arc GIS构建东山岛的SWAT模型,将研究区划分了34个子流域和513个水文响应单元,并利用SWAT-CUP软件进行参数率定分析,利用东赤港溪1998-2017年的实测径流量进行模型的验证,结果表明,率定期相关系数和纳什系数分别为0.83和0.80;验证期的相关系数和纳什系数分别为0.82和0.78。根据模型适用性评价标准判断,构建的SWAT模型能够适用于模拟东山岛的径流过程。（2）利用SWAT模型进行模拟频率10%、25%、50%、75%、90%典型年的径流量,得到东山岛多年平均径流量为0.9067亿m3,并且利用水文比拟法计算东山岛多年平均径流量为0.9070亿m3,两者的误差为0.03%,在误差范围之内。同时与《福建省东山县城乡供水一体化规划报告》结果也非常接近,说明此次模拟的结果相对可靠,也显示了东山岛的地表水资源开发利用潜力巨大,急需提高水资源利用率。（3）基于SWAT模型模拟计算的东山岛雨洪资源量,本文构建了集合雨洪资源迟滞收集、存储和调度利用于一体的海岛雨洪资源高效利用技术系统。其中,雨洪资源迟滞收集分区域研究,在丘陵区选定了水平沟、滞洪低坝以及雨洪收集沟等措施进行分析;平原区的城区主要针对小区与其它建筑,绿地与公园以及城市道路实施了透水铺装、下沉式绿地、生物滞留池等收集利用技术;在平原区乡村对屋顶、街道、农村塘坝的雨洪迟滞收集效果进行分析。东山岛雨洪资源存储主要是对红旗水库扩容治理工程,砂石坑雨洪滞蓄工程、布设小型雨洪集蓄措施等进行分析,增加东山岛的储水空间。在雨洪资源分质利用的前提下,提出了东山岛地表小水库群联合砂石坑雨洪滞蓄工程,建立以水库为主体的雨洪资源调度系统,综合分析各地表水库可利用水量。（4）通过实施海岛雨洪资源综合利用系统,本文对东山岛雨洪资源收集和分质利用效果进行分析。丘陵小流域收集雨洪资源量约为2357万m3,供应生活用水;在城区通过绿色屋顶,实施透水铺砖等措施可集雨洪资源量为1339万m3,可用于工业用水;平原乡村区采用分散式绿色屋顶收集约125.5万m3,用于农村生活用水;增设水井塘坝收集农业灌溉用水1860万m3。（5）东山岛平水年（P=50%）年径流量0.9060亿m3,综合计算各类用水利用量可达到5681.5万m3,雨洪资源利用率由现状的20%提升至62%,同时东山岛的储水空间可增加1067万m3,提高存蓄水资源能力。根据联合调度原则以及调节计算方法,库群Ⅰ各子水库可调入红旗水库的水量为293.4万m3,库群Ⅱ各子水库可调入梧龙路砂石坑的水量为100.2万m3,库群Ⅲ各子水库可调入大路口砂石坑的水量为82.5万m3,极大增强了全岛调控水资源能力和保障岛内用水安全。因此,构建东山岛雨洪资源综合利用系统,为东山岛开发利用雨洪资源提供科学技术支撑,有助于利用好本地雨洪资源,增强海岛水资源调控能力,缓解东山岛过度依赖外调水的现状。

黄佳钰[4]（2020）在《基于海绵城市理念鞍山周大山片区空间景观规划研究》文中提出在当代这样快速发展的时代中,快速城镇化使得雨水资源的高速流失,使雨水资源利用问题成为当今日益严重的生态困境,使人与自然等问题日渐严峻,当鞍山成为城市双修的第三批试点后,鞍山周大山片区的海绵城市建设就显得尤为有意义。论文以鞍山周大山片区的现状地形地貌及水文条件为基础,研究鞍山周大山片区的雨水资源利用情况及低影响开发设施的布局进行规划研究,为海绵城市建设奠定了基础。论文通过对国内外海绵城市建设、海绵型校园建设等案例的研究方法及低影响开发设施应用的总结和梳理,确定了以低影响开发理论为主,生态城市理论、绿色基础设施理论和弹性规划理论为辅的理论依据,以地理信息系统（ARCGIS）和暴雨洪水管理模型（SWMM）为主要技术手段,以水文条件分析和暴雨洪水管理模型为主要研究方法的研究框架。首先,通过对鞍山周大山片区的基础条件进行分析,得知鞍山周大山片区会因周大山公园、yoyo公园的山地高差环境原因,迫使本次规划范围内的雨水收集产生困难,但是其景观资源丰富,能够弥补北方城市生态方面的缺失,为鞍山周大山片区的海绵建设提供了良机。运用地理信息系统软件（ARCGIS）从高程、坡度、水文分析等多个方面分析,得出自然汇水廊道,结合鞍山周大山片区功能空间的诉求,对得出自然汇水廊道进行修正,为确保鞍山周大山片区景观廊道的管控和景观格局的构建作好坚实的基础。其次,根据地块用地性质类型的不同,鞍山周大山片区（鞍山师范学院）海绵城市建设按地块用地性质分类主要分为:居住用地（宿舍区）、公共管理及商业用地（教学区）、绿地和道路用地。各类用地根据所在区域海绵城市建设指标指引下,结合各类用地的建设条件、内涝风险等因素确定地块年径流控制总量控制目标。再次,确定汇水区、铰点、管渠、不透水面积率等多个参数,进行管控单元的划分,从而建立暴雨洪水管理模型（SWMM）,对鞍山周大山片区进行雨水径流模拟分析地表和地下管网的径流计算过程,从而对暴雨洪水管理模型进行多层次的分析,得出汇接点水量和排水管渠流量的成果。最后,结合测算出的调蓄绿地面积与识别的汇水敏感区域,构建出连续且丰富的海绵景观格局,以水系廊道、工业廊道、绿带廊道三种景观廊道的管控,突出鞍山周大山片区独特的海绵廊道特色,通过全过程措施应用、全覆盖设施布局、多层次生态建构指引鞍山周大山片区的景观设施布局。同时,再次以SWMM模型为校验工具,验证海绵城市方案的合理性,增加文章的说服力和科学性。

杨建辉[5]（2020）在《晋陕黄土高原沟壑型聚落场地雨洪管控适地性规划方法研究》文中研究说明晋陕黄土高原水资源缺乏、地貌复杂、生态脆弱,季节性雨洪灾害、水土流失及场地安全问题突出。在城镇化过程中,由于用地紧张导致建设范围由平坦河谷阶地向沟壑谷地及其沟坡上发展蔓延,引发沟壑型场地大开大挖、水土流失加剧、环境生态破坏、地域风貌缺失等系列问题。为解决上述问题,论文基于海绵城市及BMPs、LID等雨洪管理的基本方法与技术,通过对聚落场地水文过程与地表产流机制的分析,借鉴传统地域性雨洪管理实践经验与智慧,建构了晋陕黄土高原沟壑型聚落场地适地性雨洪管控体系;提出了雨洪管控的适地性规划策略、场地规划设计方法与模式;在规划实践中实现了城乡一体化的水土保持、雨水利用、生态恢复、场地安全、地域海绵、风貌保持等多维雨洪管控目标。论文的主体内容如下。一是雨洪管控适地性规划的理论基础与基本方法研究,核心内容是从理论与方法上研判雨洪管控的可行思路;二是黄土高原雨洪管控的地域实践与民间智慧总结和凝练,一方面总结和继承传统,另一方面与当前的海绵城市技术体系进行对比研究,彰显传统技术措施的地域性优点并发现其不足,改进后融入现代体系;三是晋陕黄土高原沟壑型聚落场地雨洪特征与产流机制分析,包含场地的地貌特征、产流机制、雨洪管控的尺度效应、雨洪管控的影响因子等内容,分析皆围绕地表水文过程这一主线展开;四是晋陕黄土高原沟壑型聚落场地适地性雨洪管控体系建构,包含技术途径和总体框架以及目标、措施、评价、法规4大体系和规划步骤等内容;五是聚落场地尺度雨洪管控适地性规划方法研究,主要内容包括规划策略与措施的融合改造、场地空间要素布局方法以及适宜场地模式,核心是解决适地性目标、策略与措施以及多学科方法如何在场地层面落地的问题。研究的特色及创新点如下。（1）以雨洪管控目标导向下的类型化场地空间要素布局方法为核心,整合传统与低影响开发技术措施,建构了晋陕黄土高原沟壑型聚落场地的雨洪管控规划设计理论方法,归纳形成了雨洪管控适宜场地建设模式和适地化策略;（2）引入适宜性评价方法,融合多学科技术体系,构建了黄土高原沟壑型聚落场地雨洪管控的适地性技术途径和规划技术体系;（3）从水观念、雨水利用与管控技术、场地建设模式三个层面总结凝炼了黄土高原传统雨洪管控的经验智慧与建设规律。研究首次将BMPs理念、LID技术方法、传统水土保持规划方法与晋陕黄土高原沟壑型聚落场地的地域特点相结合,从理念、方法及措施三方面为我国海绵城市规划设计方法提供了地域性的补充和完善及实践上的现实指导,进一步从方法论上回应了当前和未来本地域城乡一体化规划中的相关问题,在一定程度上实现了跨学科、跨领域的规划方法创新。

陈思[6]（2020）在《基于海绵城市背景的雨洪资源综合利用研究》文中认为伴随城市化进程的不断推进,水资源短缺与城市洪涝灾害并存。从国家到地方政府大力推行海绵城市建设,加强对雨洪资源的开发、利用与研究。与此同时,黄河流域生态保护和高质量发展也提出要推进水资源节约集约利用,推动黄河流域高质量发展。为了更合理、有效地进行雨洪资源开发利用来缓解城市水资源短缺的情况,避免城市洪涝灾害发生,保护城市水生态环境,贯彻落实海绵城市建设专项规划,本文以郑州市雨洪资源为研究对象,进一步丰富了郑州市在建设海绵城市过程中雨洪资源综合利用的理论基础。首先总结分析了郑州市的基本概况,包括地理地貌、河流水系、社会经济、城镇化建设和降水、径流特性。并且重点开展了关于雨洪资源利用潜力评价、雨洪资源可利用量计算和雨洪资源综合利用效应评价的研究。其主要研究成果与结论如下:（1）评价了郑州市雨洪资源利用潜力。结合层次分析法和模糊综合评价法（AHP-FCE）,对郑州市雨洪资源利用潜力进行评价。首先对层次分析法和模糊综合评价法进行介绍,对这两种方法理论进行阐述,并且将其结合起来对潜力进行评价,这就需要借助yaahp软件来对繁多的数据进行处理,本文根据科学性原则、系统性与层次性原则、全面性与代表性原则、动态性与静态性原则选取了12个指标,并确立了指标体系以及层次模型。构建评价模型,包括构造两两比较判断矩阵,确定评价指标权重,最后结合yaahp软件对其进行计算与分析。得出结论为,郑州市雨洪资源利用潜力为“优”,即郑州市雨洪资源利用潜力巨大。（2）计算了郑州市雨洪资源可利用量。雨洪资源利用是郑州市海绵城市建设的重要部分。本文利用综合径流系数法、经验公式法和不同下垫面类型分析法对郑州市的雨洪资源利用理论潜力和现实潜力进行对比分析,得出了郑州市雨洪资源利用的潜力约为6.85亿m3,可利用量约为2.41亿m3,远大于郑州市贾鲁河多年平均天然年径流量1.53亿m3。鉴于此,郑州市应通过海绵城市建设的机会,大力发展雨洪资源利用措施与途径,提高雨洪资源实际的利用率。（3）评价了郑州市雨洪资源综合利用效应。利用物元分析理论,在郑州市2020年和2030年海绵城市建设规划完成的背景下,对雨洪资源综合利用效应进行了评价。评价结果为郑州市2020年雨洪资源综合利用效应的评价结果为Ⅱ级,即良好;郑州市2030年雨洪资源综合利用效应的评价结果为Ⅰ级,即优秀。可见,到2020年郑州市海绵城市建设已经取得了一些成效,但并未达到优秀级别,应将重点放在建设绿色的雨水生态集蓄措施以提高措施绿化覆盖度,并且着重治理水环境以提高河流湖泊水功能区的水质达标率。到2030年郑州市大部分区域已经基本建成海绵城市,并且可以在防治洪涝灾害的情况下,高效利用雨洪资源,改善生态环境,推进了水资源节约集约利用。

杨姗姗,杨鹰,张静[7]（2020）在《基于雨洪资源综合利用的海绵城市建设探讨》文中指出以城市雨洪资源综合利用为出发点,分析海绵城市建设的现状及意义,从工程措施和非工程措施方面提出对策及建议。

闫韶华[8]（2019）在《基于城市雨洪资源综合利用的“海绵城市”建设》文中指出水资源是十分重要的能源物质,我国很多城市水资源紧缺,依据雨洪资源综合利用理念构建海绵城市,可有效缓解城市水资源不足的问题,促进城市可持续发展。对此,文章首先对"海绵城市"建设的意义与作用进行介绍,然后对雨洪资源综合利用进行分析,并对雨洪资源综合利用在海绵城市建设中的应用方式进行详细探究。

高舒[9]（2019）在《日照沭河流域雨洪资源分析及利用研究》文中指出沭河作为日照市最大的一条过境河是日照市一个重要的供水来源,由于其在日照境内滞留雨洪水量不足,出境水量巨大,造成日照市水资源的紧缺,因此,全面了解其径流过程、雨洪资源量的情况,合理增加拦蓄雨洪水量、优化日照沭河流域的雨洪资源利用,对缓解日照市用水紧张现状、促进日照市水资源合理优化配置都能起到积极的影响。本文以日照沭河流域为研究区域,以ArcGIS为平台,利用ArcSWAT对研究区进行径流模拟,验证模型在研究区域的适用性;结合验证好的模型进行研究区雨洪资源量的分析与计算,并以此为基础,对河川基流量计算的简化进行分析;最后利用SCS-CN模型结合ArcGIS对研究区域进行了拦蓄雨洪的设施布置方案研究,给研究区提出一个有效增加雨洪水拦蓄量的合理可行的措施。主要得出结论如下:（1）以ArcGIS为平台,利用ArcSAWT进行研究区的径流模拟工作,最终将研究区划分为67个子流域,将流域划分为240个水文响应单元（HRU）。利用清风岭站、莒县站2011-2016年流量数据进行月尺度的模型参数率定及验证,得到清风岭站率定期和验证期相关系数R2分别为0.86和0.88,纳什系数分别为0.86和0.87;莒县站率定期和验证期R2分别为0.87和0.89,Ens分别为0.86和0.86;根据模型适用性评价标准判断,此次SWAT径流模型能够准确反映研究区的月径流过程。（2）利用率定好的SWAT模型进行丰水年、平水年、枯水年、特枯水年的径流模拟,根据模拟结果计算日照境内沭河流域降雨形成的地表水资源量。模拟及计算结果表明:1)日照境内沭河流域多年地表平均径流量为43599万m3,丰水年、平水年、枯水年、特枯水年地表年径流量分别为58385万m3、44432万m3、35144万m3、24693万m3;多年平均降雨入渗补给量为21139万m3;多年平均河川基流量为8283万m3,多年平均地表水资源总量为51882万m3,丰水年、平水年、枯水年、特枯水年地表水资源总量分别为69478万m3、52474万m3、41131万m3、28222万m3;2)流域地表水资源年平均可利用量为32868万m3,丰水年、平水年、枯水年、特枯水年地表水可利用量分别为45099万m3、33401万m3、23192万m3、11574万m3;地下水资源可开采量为14797万m3;3)目前日照境内沭河流地下水开发利用潜力为6370万m3;地表水资源开发利用潜力为23193万m3,丰水年、平水年、枯水年、特枯水年地表水资源开发利用潜力分别为35424万m3、23726万m3、13517万m3、1899万m3。（3）本文以SWAT模型模拟计算出的莒县站控制段河川基流量为基础,验证了在沭河流域Hyne-Hollick滤波法的适用性,并确定了其基于日、周、月径流序列的适用性及滤波系数;结果表明,在莒县沭河流域内,Lyne-Hollick滤波法在日径流序列、周径流序列、月径流序列的基流分割上都适用,且在日径流序列分割时的适用滤波次数为3,滤波系数为0.925;周径流序列分割时的适用滤波次数为3,滤波系数约为0.76;在月径流序列分割时的适用滤波次数为2,滤波系数约为0.71;且当利用Lyne-Hollick滤波法对周、月径流序列进行基流分割时,与丰水年相比,平水年和枯水年分割结果与日基流分割结果更为接近。（4）本文使用SCS-CN模型结合ArcGIS对研究区进行径流潜力的分析,按照各集雨措施要求列出约束集,进行包括蓄水坑塘、居民住宅集雨区、大口井、拦水坝、蓄水池五种措施的空间布局确定并对不同降雨频率下的可增加集蓄雨量进行计算,计算得出,在25%、50%、75%、95%降雨频率下的可增加集蓄雨量分别为4036.89万m3、3323.36万m3、2731.26万m3、2100.27万m3。

樊敏[10]（2019）在《海绵城市雨洪资源利用研究》文中研究指明随着我国人口数量的增长和城市化进程的加快,水资源短缺、水环境污染、水生态破坏和洪涝灾害频发等城市水问题越来越严峻。传统的以改造自然为主的城市建设理念,不符合人与自然和谐相处的要求。为实现城市可持续发展,必须遵循生态优先的原则,基于上述问题,国家提出海绵城市建设。海绵城市以雨水控制为出发点,通过组合各类低影响开发设施,构建城市海绵体,使城市能够应对不同强度的降雨,实现雨水径流的蓄存、渗透、净化和再利用,摆脱“逢雨即涝,雨过则旱”的困境。显然,海绵城市建设具有良好的经济、生态和社会效益,对解决城市水资源短缺、缓解防洪排涝压力、补充地下水和改善城市生态环境具有重要意义。基于以上考虑,论文总结了海绵城市雨洪资源利用的研究背景,说明了基于海绵城市的雨洪资源利用的意义。通过实地收集相关资料,并参阅国内外大量文献,梳理总结了国内外基于海绵城市建设理念的雨洪资源利用研究发展过程。阐释了海绵城市建设的相关理论和系统构建技术措施,以鹤壁市海绵城市建设试点区域新城区为研究背景,对新城区现状和雨洪资源利用需求进行分析;结合鹤壁市海绵城市建设情况,制定了研究区海绵城市建设目标和指标体系,并对研究区雨洪资源利用潜力和合理开发利用进行研究;最后对新城区实施的雨洪资源利用措施与模式进行了探索。

### 二、综合利用城市雨洪资源（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、综合利用城市雨洪资源（论文提纲范文）

#### （1）从城市雨洪控制与利用到海绵城市建设——近30年北京城市防汛排水科技支撑巡礼（论文提纲范文）

1 发展历程

1.1 雨水控制利用阶段（1989—2008年）

1.2 城市生态下垫面构建阶段（2008—2013年）

1.3 海绵城市建设阶段（2013至今）

2 主要科技成果

2.1 基于雨水利用和地表径流减控的城市生态下垫面构建技术

2.2 北京城市洪涝灾害综合防控理论与技术

2.3 北京海绵城市建设理论与技术

3 推广应用成效

4 研究展望

4.1 海绵城市建设对城市水文过程影响机理和优化调控技术

4.2 耦合径流减排和污染防控的精准化水质水量联合调控技术

4.3 基于现代信息技术和智慧化手段的城市雨水径流分区管控技术

5 结束语

#### （2）城市雨洪资源利用与管理浅析——以龙口市为例（论文提纲范文）

0引言

1 研究区概况

2 龙口市水资源与雨洪资源利用现状

2.1 龙口市水资源概况

2.2 龙口市水资源特点

2.3 龙口市雨洪资源利用现状

3 加强雨洪资源利用管理的策略

3.1 强雨水收集，做好专项规划

3.2 增渗水通道，制定排水标准

3.3 善渗水设施，加强体系建设

4 结论

#### （3）东山岛雨洪资源优化利用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 SWAT模型国内外研究进展

1.2.2 雨洪资源利用国内外研究进展

1.3 研究内容和方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 主要创新点

第二章 研究区概况

2.1 自然地理情况

2.1.1 地理位置

2.1.2 地形地貌

2.1.3 区域地质构造

2.1.4 水文气象

2.1.5 土壤植被

2.1.6 河流水系

2.2 社会经济现状

2.2.1 行政区划

2.3 水资源开发利用现状

2.3.1 地表水开发利用现状

2.3.2 地下水开发利用状况

第三章 东山岛雨洪资源量计算

3.1 SWAT模型介绍

3.1.1 SWAT模型基础原理

3.1.2 SWAT模型结构

3.2 建立基础数据库

3.2.1 数据准备

3.2.2 数字高程数据库

3.2.3 土地利用数据库

3.2.4 土壤数据库

3.2.5 气象数据库

3.3 模型构建

3.3.1 流域划分和HRU分解

3.3.2 气象数据输入

3.3.3 生成编辑输入文件

3.4 模型验证

3.4.1 模型评价指标

3.4.2 参数敏感性分析

3.4.3 模型的率定和验证

3.5 传统水文法分析东山岛雨洪资源量

3.6 模型成果合理性分析

3.7 小结

第四章 东山岛雨洪资源利用研究

4.1 东山岛雨洪资源迟滞收集

4.1.1 东山岛丘陵区雨洪资源迟滞收集

4.1.2 东山岛平原区雨洪资源迟滞收集

4.2 东山岛雨洪资源储存系统

4.2.1 红旗水库扩容治理工程

4.2.2 砂石坑雨洪滞蓄工程

4.2.3 增设雨水集蓄措施空间

4.3 东山岛雨洪资源调度利用研究

4.3.1 东山岛雨洪资源分质利用研究

4.3.2 东山岛雨洪资源调度利用技术研究

4.4 小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

附录

#### （4）基于海绵城市理念鞍山周大山片区空间景观规划研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 海绵技术再当代的应用背景

1.1.2 社会背景

1.1.3 北方地域背景

1.1.4 周大山片区环境背景

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外相关研究

1.3.1 海绵城市研究现状

1.3.2 雨洪模型研究现状

1.3.3 国内外相关研究综述

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.5 研究思路与框架

2 海绵城市相关理论

2.1 海绵城市相关理论的研究

2.1.1 低影响开发理论

2.1.2 生态城市理论研究

2.1.3 绿色基础设施理论研究

2.1.4 弹性规划的理论研究

2.2 海绵城市的理念的相关解析

2.2.1 海绵城市理念

2.2.2 海绵城市建设规划原则

2.2.3 海绵城市建设规划技术手段

2.2.4 城市雨洪安全体系建设

2.3 海绵城市的相关技术方法

2.3.1 GIS空间信息叠加方法

2.3.2 SWMM地表径流模拟技术

2.4 小结

3 区域汇水廊道识别优化

3.1 区域概况梳理

3.1.1 地理条件

3.1.2 自然资源

3.1.3 区域交通

3.1.4 用地条件

3.2 自然条件分析

3.2.1 高程及坡度分析

3.2.2 水文分析

3.2.3 地表植被分析

3.3 汇水廊道优化

3.3.1 自然汇水廊道分析

3.3.2 区域功能空间诉求

3.3.3 实际汇水廊道修正

3.4 小结

4 雨水径流模型构建模拟

4.1 用地建设指引

4.1.1 分类用地目标指引

4.1.2 规划设计要点

4.2 径流管控指标

4.2.1 年径流总量评估

4.2.2 用地类型控制目标

4.3 模型模拟分析

4.3.1 管控单元划分

4.3.2 模型构建步骤

4.3.3 参数选择确定

4.3.4 SWMM结果解析

4.4 小结

5 低影响空间景观规划引导

5.1 景观格局系统构建

5.1.1 测算调蓄绿地面积

5.1.2 识别汇水敏感区域

5.1.3 生成海绵景观格局

5.2 景观廊道分类管控

5.2.1 廊道类型

5.2.2 断面控制

5.2.3 特色凝练

5.3 景观设施布局指引

5.3.1 全过程措施应用

5.3.2 多层次生态建构

5.3.3 全覆盖设施布局

5.4 模型模拟验证

5.4.1 径流总量削减验证

5.4.2 敏感区域削减验证

5.5 小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 不足

6.3 展望

参考文献

作者简介

作者在攻读硕士学位期间获得的学术成果

致谢

#### （5）晋陕黄土高原沟壑型聚落场地雨洪管控适地性规划方法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题背景与意义

1.1.1 地域现实问题

1.1.2 地域问题衍生的学科问题

1.1.3 需要解决的关键问题

1.1.4 研究范围

1.1.5 研究目的

1.2 研究综述

1.2.1 国内研究

1.2.2 国外研究

1.2.3 总结评述

1.3 核心概念界定

1.3.1 黄土高原沟壑型聚落场地及相关概念

1.3.2 小流域及相关概念

1.3.3 雨洪管控及相关概念

1.3.4 适地性及相关概念

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.4.3 研究框架

2 雨洪管控适地性规划的理论基础与基本方法

2.1 雨洪管控的水文学基础理论

2.1.1 水循环与水平衡理论

2.1.2 流域蒸散发理论

2.1.3 土壤下渗理论

2.1.4 流域产流与汇流理论

2.2 雨洪管控的基本方法与技术体系

2.2.1 最佳管理措施(BMPs)

2.2.2 低影响开发(LID)

2.2.3 其它西方技术体系

2.2.4 海绵城市技术体系

2.2.5 黄土高原水土保持技术体系

2.2.6 分析总结

2.3 适地性规划的理论基础

2.3.1 适宜性评价相关理论

2.3.2 地域性相关理论

2.4 雨洪管控的适地性探索与经验

2.4.1 西安沣西新城的海绵城市建设实践

2.4.2 重庆山地海绵城市建设实践

2.4.3 上海临港新城的海绵城市建设实践

2.4.4 历史上的适地性雨洪与内涝管控经验

2.5 相关理论方法与实践经验对本研究的启示

2.5.1 水文学基础理论对本研究的启示

2.5.2 现有方法与技术体系对本研究的启示

2.5.3 雨洪管控的适地性探索与经验对本研究的启示

2.6 本章小结

3 晋陕黄土高原雨洪管控的地域实践与民间智慧

3.1 雨洪管控的地域实践

3.1.1 小流域雨洪管控与雨水利用实践

3.1.2 聚落场地中的雨洪管控与雨水利用实践

3.2 雨洪管控的地域传统经验与措施

3.2.1 流域尺度下的雨洪管控与雨水利用地域经验

3.2.2 场地尺度下雨洪管控与雨水利用的地域经验

3.3 雨洪管控的民间智慧与地域方法总结

3.3.1 基于地貌类型的系统性策略

3.3.2 朴素的空间审美和工程建造原则

3.4 传统雨洪管控方法的价值与不足

3.4.1 传统经验与技术措施的意义与价值

3.4.2 传统经验与技术措施的不足

3.4.3 产生原因与解决策略

3.5 本章小结

4 晋陕黄土高原沟壑型聚落场地雨洪特征与产流机制分析

4.1 地貌特征

4.1.1 沟壑密度

4.1.2 沟壑长度及深度

4.1.3 坡度与坡长

4.2 雨洪特征

4.2.1 雨洪灾害的空间分布

4.2.2 雨洪的季节性特征

4.2.3 雨洪的过程特征

4.3 产流机制

4.3.1 雨洪过程与产流机制

4.3.2 产流机制的相互转化

4.4 尺度效应

4.4.1 雨洪管控中的尺度效应

4.4.2 黄土高原沟壑型场地雨洪过程的特征尺度

4.4.3 黄土高原沟壑型场地雨洪管控适地性规划的尺度选择

4.5 雨洪管控的影响因素

4.5.1 自然与社会环境

4.5.2 地域人居场地雨洪管控及雨水利用方式

4.5.3 雨洪管控、雨水资源利用与场地的关系

4.5.4 雨洪管控与场地建设中的景观因素

4.6 基于产流机制的地域现状问题分析

4.6.1 尺度选择问题

4.6.2 部门统筹问题

4.6.3 技术融合问题

4.7 本章小结

5 晋陕黄土高原沟壑型聚落场地适地性雨洪管控体系建构

5.1 适地性雨洪管控技术途径

5.1.1 基于水土保持与雨水利用思想的传统技术途径

5.1.2 基于LID技术的“海绵城市”类技术途径

5.1.3 雨洪管控适地性技术途径

5.2 总体框架与方法

5.2.1 总体技术框架

5.2.2 基于适地性评价的核心规划设计步骤

5.2.3 雨洪管控的空间规划层级

5.2.4 雨洪管控方法的体系构成

5.3 雨洪管控的多维目标体系

5.3.1 雨洪管控目标

5.3.2 水土保持目标

5.3.3 场地安全目标

5.3.4 雨水资源化目标

5.3.5 景观视效目标

5.3.6 场地生境目标

5.3.7 成本与效益目标

5.3.8 年径流总量控制目标分解

5.4 雨洪管控的综合措施体系

5.4.1 传统雨水利用及水土保持的技术措施体系

5.4.2 低影响开发(LID)技术类措施体系

5.5 雨洪管控目标与措施的适地性评价体系

5.5.1 适地性评价因子的提取与量化

5.5.2 雨洪管控目标与措施适地性评价方法建构

5.5.3 雨洪管控目标适地性评价

5.5.4 雨洪管控措施适地性评价

5.6 政策法规与技术规范体系

5.6.1 政策法规

5.6.2 技术规范

5.7 本章小结

6 晋陕黄土高原沟壑型聚落场地雨洪管控规划策略与模式

6.1 针对场地类型的适地性雨洪管控目标

6.1.1 晋陕黄土高原沟壑型聚落场地的类型

6.1.2 生活型聚落场地的适地性雨洪管控目标

6.1.3 生产型聚落场地的适地性雨洪管控目标

6.1.4 生态型聚落场地的适地性雨洪管控目标

6.2 基于水文过程的雨洪管控适地性规划策略

6.2.1 基于BMPs的黄土高原沟壑型聚落场地雨洪管控规划策略

6.2.2 源于地域经验的小流域雨洪管控策略与方法

6.2.3 BMPs策略与地域性雨洪管控策略的比较与融合

6.3 融合改造后的雨洪管控适地性场地技术措施

6.3.1 传统技术措施的分析与评价

6.3.1.1 传统技术措施的主要特征

6.3.1.2 传统技术措施的局限性

6.3.2 低影响开发(LID)技术措施的分析与评价

6.3.3 场地雨洪管控技术措施的融合改造

6.3.4 分析总结

6.4 雨洪管控目标导向下的场地空间要素布局要点

6.4.1 雨洪管控目标导向下的场地空间要素类型

6.4.2 雨洪管控目标导向下的场地空间要素布局原则

6.4.3 生活型聚落场地的空间要素选择与布局要点

6.4.4 生产型聚落场地的空间要素选择与布局要点

6.4.5 生态型聚落场地的空间要素选择与布局要点

6.4.6 空间要素选择与布局的核心思路

6.5 雨洪管控的适宜场地模式

6.5.1 场地尺度的适宜建设模式

6.5.2 小流域尺度场地的适宜建设模式

6.5.3 分析总结

6.6 本章小结

7 晋陕黄土高原沟壑型聚落场地雨洪管控适地性规划实践

7.1 陕北杨家沟红色旅游景区小流域海绵建设专项规划研究

7.1.1 杨家沟红色旅游区总体规划目标与景区小流域海绵建设目标

7.1.2 杨家沟景区小流域雨洪管控措施评价与选择

7.1.3 杨家沟景区小流域年径流总量控制目标分解

7.1.4 杨家沟景区小流域雨洪管控措施规划布局

7.1.5 案例总结

7.2 晋中市百草坡森林植物园海绵系统适地性规划实践

7.2.1 现实条件

7.2.2 现状问题

7.2.3 场地地貌与水文分析

7.2.4 适地性评价

7.2.5 场地规划设计与方案生成

7.2.6 案例总结

7.3 本章小结

8 结论与展望

8.1 主要结论

8.2 研究创新点

8.2.1 规划理论方法创新

8.2.2 技术体系创新

8.2.3 研究方法与结果创新

8.3 研究展望

参考文献

附录A 图目录

附录B 表目录

附录C 附表

附录D 附图

附录E 博士研究生期间的科研成果

致谢

#### （6）基于海绵城市背景的雨洪资源综合利用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 雨洪资源利用管理的方法

1.2.2 雨洪资源利用潜力评价及雨洪资源可利用量计算

1.2.3 海绵城市雨洪资源综合利用效应的评价

1.3 存在问题

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 技术路线

2 郑州市基本概况

2.1 地理地貌

2.2 河流水系

2.3 社会经济

2.4 城镇化建设

2.5 降水、径流特性分析

2.5.1 降水特性分析

2.5.2 径流特性分析

3 雨洪资源利用潜力评价

3.1 评价方法与软件介绍

3.1.1 层次分析法

3.1.2 模糊综合评价法

3.1.3 yaahp软件介绍

3.2 AHP-FCE模型的理论

3.2.1 利用AHP模型求权重的方法

3.2.2 利用FCE模型进行评价的方法

3.3 AHP-FCE模型在郑州市雨洪资源利用潜力评价的应用

3.3.1 选取评价指标

3.3.2 利用AHP模型求权重

3.3.3 利用FCE模型进行评价

3.4 本章小结

4 雨洪资源可利用量计算

4.1 雨洪资源可利用量计算方法

4.1.1 综合径流系数法

4.1.2 经验公式法

4.1.3 不同下垫面类型分析法

4.2 计算结果

4.2.1 综合径流系数法

4.2.2 经验公式法

4.2.3 不同下垫面类型分析法

4.3 3种雨洪利用潜力计算结果分析

4.4 本章小结

5 雨洪资源综合利用效应评价

5.1 物元分析建模步骤

5.2 物元分析在郑州市雨洪资源综合利用效应的应用

5.2.1 选取评价指标

5.2.2 建立物元分析模型

5.2.3 计算结果与分析

5.3 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文

致谢

参考文献

#### （7）基于雨洪资源综合利用的海绵城市建设探讨（论文提纲范文）

1 海绵城市建设现状和发展趋势

2 海绵城市建设的战略意义

3 海绵城市建设存在的问题

3 对策及建议

3.1 工程措施

3.2 非工程措施

4 结语

#### （8）基于城市雨洪资源综合利用的“海绵城市”建设（论文提纲范文）

1“海绵城市”建设的意义与作用

1.1 缓解城市水资源短缺现状

1.2 节约城市建设、运营、维护等费用

2 城市雨洪资源综合利用的概念

3 城市雨洪资源综合利用在“海绵城市”建设中的应用

3.1 强化海绵城市规划引领

3.2 对城市生态系统进行保护和修复

3.3 工程措施

3.4 非工程措施

4 结语

#### （9）日照沭河流域雨洪资源分析及利用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.2 国内外研究综述

1.2.1 雨洪资源利用研究进展

1.2.2 SWAT模型国内外研究进展

1.2.3 基流分割研究进展

1.3 研究内容和方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 主要创新点

第二章 研究区概况

2.1 研究区范围

2.2 自然地理概况

2.2.1 地形地貌

2.2.2 土壤植被

2.2.3 水文气象

2.2.4 区域地质与水文地质

2.2.5 河流水系

2.3 社会经济概况

第三章 SWAT模型介绍及研究区模型构建

3.1 SWAT模型介绍

3.1.1 SWAT模型简介

3.1.2 SWAT模型原理

3.1.3 SWAT模型结构

3.2 数据需求及预处理

3.2.1 数据需求及来源

3.2.2 DEM数据预处理

3.2.3 土壤数据预处理及土壤数据库构建

3.2.4 土地利用数据预处理及数据库构建

3.2.5 气象数据预处理及数据库构建

3.3 模型构建

3.3.1 子流域划分

3.3.2 水文响应单元(HRU)划分

3.3.3 气象资料输入

3.3.4 模型运行

3.4 敏感性分析及模型验证

3.4.1 参数敏感性分析

3.4.2 参数率定及模型验证

3.5 本章小结

第四章 雨洪资源分析

4.1 雨洪资源计算与分析

4.1.1 水资源总量

4.1.2 雨洪资源利用潜力

4.2 基流分割方法简化探讨

4.2.1 研究方法

4.2.2 原理

4.2.3 操作过程

4.2.4 结论与分析

4.3 本章小结

第五章 雨水集蓄措施潜在位置分析及蓄水量预测

5.1 数据及方法

5.1.1 数据

5.1.2 研究方法

5.2 径流潜力计算

5.2.1 前期土壤湿度(AMC)等级确定

5.2.2 土壤水文组(HSG)的确定

5.2.3 径流潜力等级的确定

5.3 雨水集蓄措施潜在位置分析

5.3.1 集雨路径分析

5.3.2 坡度分类

5.3.3 雨水集蓄措施布局确定

5.3.4 新增雨水集蓄量估算

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

附录

一、在校期间发表的学术论文

二、在校期间参加的项目

三、在校期间获奖情况

#### （10）海绵城市雨洪资源利用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的与意义

1.2 国内外研究进展

1.2.1 国内城市雨洪资源利用研究概况

1.2.2 国外雨洪资源利用研究概况

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

2 海绵城市建设基本理论研究

2.1 海绵城市的基本概念及内涵

2.1.1 海绵城市的基本概念

2.1.2 海绵城市的内涵

2.2 海绵城市建设雨洪资源计算方法

2.2.1 雨洪资源利用潜力涵义

2.2.2 雨洪资源利用潜力计算方法

2.3 海绵城市建设基本理论

2.3.1 最佳管理措施

2.3.2 低影响开发

2.3.3 可持续排水系统

2.3.4 水敏感性城市设计

2.4 海绵城市系统构建技术措施

2.4.1 绿色屋顶

2.4.2 透水铺装

2.4.3 植草沟

2.4.4 雨水花园

2.4.5 其他技术措施

2.5 小结

3 鹤壁市海绵城市建设实践

3.1 现状与需求分析

3.1.1 现状分析

3.1.2 需求分析

3.2 海绵城市建设目标

3.2.1 径流总量控制目标

3.2.2 雨洪资源利用目标

3.2.3 径流污染控制目标

3.3 指标体系构建

3.3.1 设计降雨量

3.3.2 综合雨量径流系数

3.3.3 单位面积控制容积

3.3.4 单项控制指标

3.4 小结

4 鹤壁市雨洪资源利用潜力及生态环境影响分析

4.1 雨洪资源利用潜力研究

4.1.1 研究区雨洪资源利用面积

4.1.2 研究区雨洪资源量计算

4.2 雨洪资源利用对生态环境的影响

4.2.1 对城市供水的影响分析

4.2.2 对防洪排涝的影响分析

4.2.3 对地下水涵养的影响分析

4.2.4 对生态环境的影响分析

4.3 小结

5 鹤壁市雨洪资源利用措施与模式研究

5.1 雨洪资源利用措施

5.1.1 多层级工程措施

5.1.2 非工程措施

5.2 雨洪资源利用模式

5.2.1 建筑与小区

5.2.2 绿地与广场

5.2.3 城市道路

5.2.4 城市水系

5.3 小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 创新点

6.3 研究展望

攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文

致谢

参考文献

### 四、综合利用城市雨洪资源（论文参考文献）

- [1]从城市雨洪控制与利用到海绵城市建设——近30年北京城市防汛排水科技支撑巡礼[J]. 张书函,邸苏闯,赵飞,于磊,李永坤. 北京水务, 2021(03)

- [2]城市雨洪资源利用与管理浅析——以龙口市为例[J]. 张士民,马敏. 灌溉排水学报, 2021(S1)

- [3]东山岛雨洪资源优化利用研究[D]. 霍云. 济南大学, 2021

- [4]基于海绵城市理念鞍山周大山片区空间景观规划研究[D]. 黄佳钰. 沈阳建筑大学, 2020(04)

- [5]晋陕黄土高原沟壑型聚落场地雨洪管控适地性规划方法研究[D]. 杨建辉. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [6]基于海绵城市背景的雨洪资源综合利用研究[D]. 陈思. 华北水利水电大学, 2020(01)

- [7]基于雨洪资源综合利用的海绵城市建设探讨[J]. 杨姗姗,杨鹰,张静. 山东水利, 2020(01)

- [8]基于城市雨洪资源综合利用的“海绵城市”建设[J]. 闫韶华. 智能城市, 2019(24)

- [9]日照沭河流域雨洪资源分析及利用研究[D]. 高舒. 济南大学, 2019(01)

- [10]海绵城市雨洪资源利用研究[D]. 樊敏. 华北水利水电大学, 2019(01)

本文来源: https://www.lw688.cn/article/8410027b3fa892b682b12c86.html