# 开发建设项目新增水土流失预测探讨

### 一、开发建设项目新增水土流失量预测探讨（论文文献综述）

金莎[1]（2020）在《贵州山区中小型水库工程建设水土保持技术研究》文中研究表明贵州山区中小型水库工程是平衡各山区降雨分布不均,提升山区降雨利用率的重要水利工程之一,也是造成水土流失较为严重的生产建设项目之一。本研究以关岭自治县戈林水库工程为例,通过主体资料收集及实地踏勘,分析研究区工程布置及项目组成,划分防治分区,结合工程施工进度、施工工艺、扰动特点、水文气象、地形地貌、地质构造、土壤植被等情况,分析各防治分区的水土流失特征,计算建设期产生的水土流失量,明确产生严重水土流失的区域,根据水土流失特征,布设相对应的水土保持防治措施,明确水土保持防治重点。得出结论如下:（1）贵州山区中小型水库工程一般由大坝工程区、施工生产生活区、供水工程区、交通道路区、料场区、渣场区、附属系统区、专项设施改（复）建区及水库淹没区组成。（2）水土流失的产生主要集中在施工期,建设期产生严重水土流失的区域为大坝工程区和供水工程区,其次为渣场区、料场区和交通道路区,最后为施工生产生活区、附属系统区和专项设施改（复）建区,水土流失防治应优先防治水土流失严重区域。（3）贵州山区中小型水库工程的水土保持防治护体系主要由工程措施、植物措施、临时措施组成。（4）不同防治分区,水土流失特征不同,水土保持措施防治侧重点不同。大坝工程应侧重于施工期临时堆放土石方的临时防护;输水管线应侧重于管道安装结束后植被及耕地功能的恢复;渣场区应同时注重堆渣上游来水的拦截、下游渣体的拦挡以及渣面的植被及耕地功能的恢复,料场区应注重开采边坡的防护;交通道路应注重开挖上游来水的拦截及占用植被及耕地功能恢复;施工生产生活区、附属系统区及专项设施改（复）建区则应注重场区使用结束后的植被恢复。

王峰利[2]（2020）在《福建省高速公路永定高头至湖雷段水土流失防治工程设计》文中研究表明高速公路的建设方便了沿线居民的交通出行、带动了沿线地区经济及旅游业的发展,但是也导致了一系列的水土流失问题,最常见的是弃渣松散堆积体的坍塌、坡面溜渣、对沿线水系的影响等。高速公路的水土流失问题日益严重,如何在工程建设过程中减少水土流失、减少对周围自然环境的影响和破坏,使经济发展和环境保护可持续发展,是目前值得研究的重要课题。本文以福建省高速公路永定高头至湖雷段为例,对该项目水土流失防治工程设计进行研究。首先,了解国内外高速公路发展及水土流失现状,然后确定研究内容和技术路线,分析项目区工程设计总体布局、设计确定依据,结合沿线地形地貌、水文、气象等自然因素,开展研究区水土流失预测,根据预测结果确定施工期是产生水土流失的重点时段,路基及隧道工程区、弃渣场和桥涵工程是产生水土流失的重点部位,为水土保持措施设计提供参考和依据。根据不同区域的特点,设计了有针对性的水土流失防治工程,满足规范要求。从水保角度分析,本研究各项水土流失防治指标均能达到方案防治目标要求,至设计水平年,扰动土地整治率约为95%,水土流失总治理度约为97%,拦渣率约为95%,土壤流失控制比约为1.1,林草植被恢复率约为99%,林草覆盖率约为53.4%。结论表明,各项水土保持措施的落实,既能治理项目区水土流失现象,并且对沿线景观有很好的改善,与周边的环境更加协调,具有很好的生态效益、社会效益、经济效益。

王文友[3]（2020）在《长输天然气管道工程水土保持措施布局及效益分析 ——以粤东地区天然气管道工程为例》文中认为为有效解决粤东地区大规模天然气管道建设对管道沿线造成的水土流失问题,本文以粤东地区某天然气管道工程为例,依据项目区地质、气候、植被等自然条件,分析了粤东地区天然气管道建设水土流失特点、成因及危害,设定了水土流失防治责任范围,提出水土流失防治分区划分方法,对水土流失量进行预测。结合水土保持防治目标,对防治区进行水土保持措施布设和典型设计,并进行效益分析。主要研究成果如下:（1）项目工程建设造成的水土流失面积为1527.40hm2,自然恢复期水土流失面积为1489.62hm2。地表扰动后预测水土流失量为102461t,新增水土流失量为77320t。（2）根据项目特点,将天然气管道工程划分为8个一级防治区和12个二级防治区。其中一级防治区包括:管道作业带区、隧道穿越区、河流穿越区、公路穿越区、道路工程区、站场阀室区、堆管场区、弃渣场区。（3）针对8个一级防治区和12个二级防治区的水土保持措施布设原则、理念进行分析和研究,分别进行工程措施、植物措施、临时措施布设。对挡土墙、截（排）水沟、浆砌石框格护坡、植生带护坡等措施进行典型设计。（4）通过水土保持监测,水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率等6项生态效益指标逐年提高,预计到设计水平年,6项生态效益指标均能达到目标值,防治目标可以实现。本论文提出了适用于粤东地区天然气管道建设水土保持的工程措施、植物措施和临时措施等一套完整的水土保持防护体系,对中国南方亚热带区域其他管道建设项目水土保持措施布设具有借鉴意义。

冯水龙[4]（2020）在《城市房地产建设项目水土保持设计研究》文中研究指明近年来,随着我国经济社会的快速发展,城市化进程加速推进,城市开发建设速度不断加快,建设规模不断加大,城市居住人口大幅增加。大规模的城市基础设施建设活动扰动、破坏了城市水土资源,导致出现了严重的城市水土流失问题。大幅增加的城市人口对住房需求不断增多,导致城市房地产市场持续升温,房地产建设项目急剧增加,大量的房地产建设项目在城市市区及其周边开工建设,房地产建设逐渐成为主要的城市开发建设活动。房地产建设项目在建设过程中不可避免地占压、扰动和破坏城市原有地形地貌、土地及植被,改变项目建设区域及其周边水土资源的自然平衡状态,产生大量的水土流失,不仅会危及项目本身的建设施工安全,而且会给周边市政基础设施、居民生活环境、城市防洪安全及城市生态景观造成极大危害和破坏。房地产建设项目水土流失逐渐成为城市水土流失的防治重点。本文针对城市房地产建设项目,在介绍分析房地产建设项目建设特点和环境条件的基础上,分析与总结了房地产建设项目水土流失特点,包括水土流失影响因素及环节、水土流失时空分布、水土流失危害、水土流失重点防治区域和时段等。通过调查勘测房地产建设项目实际情况,结合项目建设特点、环境条件和水土流失特点,按照分期分区防治的理念,对项目水土流失防治责任范围进行了水土流失防治区划分。根据防治区划分结果和防治措施界定结果,分区进行了水土流失防治措施布设,构建了由工程措施、植物措施、临时防护措施和管理措施组成的房地产建设项目水土流失防治措施体系,给出了防治措施布置图和防治措施体系框图。对临时防护措施、表土保护措施、土地整治措施和降水蓄渗措施进行了典型设计,论述了设计理念、理论和技术,给出了措施典型设计图。以宁波市孝闻巷地块住宅小区建设项目为例,介绍了项目概况,在项目水土保持评价和水土流失分析与预测的基础上,对项目进行了水土保持设计,并参照项目水土流失防治目标分析了项目水土流失防治效果;经分析,水土保持设计的各项措施实施后,项目水土流失治理面积达到0.8908hm2,林草植被建设面积将达到0.2675hm2,可减少水土流失流量273.31t,6项防治指标,除项目不涉及表土保护率外,其余各项防治指标,水土流失治理度达100%,土壤流失控制比达1.7,渣土防护率达99%,林草植被恢复率达100%,林草覆盖率达30.03%,均达到了一级标准下的防治指标值目标要求,项目水土保持设计取得了很好的水土流失防治效果。本研究旨在为城市房地产建设项目水土流失防治提供借鉴指导,在改善城市居民生活环境、保障城市生态和防洪安全以及城市水土保持生态建设等方面也具有很重要的现实作用和意义。

齐敏[5]（2020）在《阜新立德矿业(铁矿)项目水土流失量预测探讨》文中认为矿业开发项目水土流失量的科学预测是项目区水土流失治理的依据,也是水土保持方案合理编制的基础。以位于阜新蒙古族自治县福兴地镇十家子村的阜新立德矿业有限责任公司（铁矿）项目为例,对该项目开发所可能引发的水土流失规模进行测算,为项目区环境保护和水保方案的编制提供科学依据。

马春艳,白芸,薛璐[6]（2019）在《矿区改扩建工程排矸场水土流失量预测研究》文中研究指明煤矿改扩建工程的实施,造成原地貌被破坏、扰动,水土保持设施被破坏,弃土弃渣量的增加,从而使项目区水土流失量加剧。本文针对石圪台煤矿改扩建期间排矸场的水土流失量进行预测研究,结果表明:在预测期内水力侵蚀为1.5万t,占新增水土流失量的58%;风力侵蚀为1.1万t,占新增水土流失量的42%。结果可为其它地区的开发建设项目水土流失预测提供借鉴作用,为工程侵蚀的评价与水土保持方案的编制提供科学依据。

武海峰[7]（2019）在《晋西南地区天然气管道工程的水土保持措施及防治效果分析》文中提出我国是世界上水土流失最为严重的国家之一,随着经济社会的高速发展,开发建设项目诱发的人为水土流失日益严重,使生态环境逐步恶化,由此引发的社会问题日趋激烈,严重阻碍了社会经济的可持续发展。因此,对开发建设项目诱发的水土流失进行预防和治理是亟需解决的重要问题。本研究系统阐述了水土流失预测与防治的国内外研究现状,以晋西南地区输气管道工程为例,根据《中华人民共和国水土保持法》《开发建设项目水土流失防治标准》和《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求,根据输气管道建设程序和流程,结合管道敷设地段的立地条件,对地貌扰动情况和不同施工工艺对水土流失产生的影响进行了分析,划分了水土流失防治区域;在此基础上对长输管道工程开发建设过程中扰动土地的类型、时段进行分析,并进行了水土流失预测;遵循因地制宜、因害设防的的原则,进行了水土保持措施综合设计;最后对综合效益进行了分析。主要结论如下:（1）根据输气管道建设程序和流程,以及对地貌扰动情况和不同施工工艺对水土流失产生的影响,将水土流失防治划分为4个区域,即管道作业带区防治区、穿越工程防治区、弃渣场防治区和道路工程防治区。（2）晋西南地区输气管道工程项目,建设扰动和损坏原地貌造成新增水土流失面积为128.51hm2,预测水土流失总量4.14万t,其中,原地貌预测水土流失量3.19万t,新增预测水土流失总量为0.95万t。新增预测的流失量中建设期为0.45万t,自然恢复期新增预测流失量为0.50万t。（3）针对输气管道建设期水土流失特点,根据《开发建设项目水土流失防治标准》的规定以及本项目水土流失防治标准,确定本项目水土保持设计水平年扰动土地整治率96%,水土流失总治理度为96%,土壤流失控制比为0.7,拦渣率为90%,林草植被恢复率为97%,林草覆盖率为25%。（4）采取水土保持工程措施、生物措施和临时措施后,工程扰动土地整治率达99.00%,水土流失治理度达97.02%、拦渣率达到96.00%、土壤侵蚀模数可以降至1250t/km2·a,水土流失控制比可达到0.80。工程防治责任范围内,项目建设区面积128.51hm2,可绿化面积为72.13hm2,到设计水平年时,植物措施面积74.68hm2,林草植被恢复率达到96.58%,植被覆盖率可达到58.11%。因此,本项目的各项水土保持措施基本能够满足《开发建设项目水土流失防治标准》要求的水土流失防治标准。

吴风文[8]（2019）在《道路工程项目水土保持评价计算方法——以钦州市某道路工程项目为例》文中研究说明本文对道路工程项目水土保持自然环境和社会环境现状进行调查,预测项目建设过程中可能造成的水土流失量及危害,对水土流失动态与水土保持防治效果进行监测,通过调查监测法与监测数据反映项目水土流失防治情况[1]。文中以钦州市某道路工程项目为例,提供水土保持评价预测与监测计算方法,为政府部门以及建设单位后续水土保持工程建设评价计算提供借鉴。

陈旭立[9]（2019）在《桐梓水库工程建设中水土保持措施配置体系研究》文中指出水库工程是开发建设项目中的一类,往往具有占地复杂、开挖扰动面积大、施工期长等特点。在通过对其水土保持措施应用的研究中,对不同项目相似类型的水库案例总结分析,以秀山县桐梓水库为研究对象,对水库项目中的水土流失分区划分、水土流失特点、水土保持措施配置以及水土保持效益进行研究,设计桐梓水库工程水土保持措施配置。主要结果如下:（1）水土流失防治分区分为水库淹没及影响区、枢纽大坝工程区、渠系工程区、施工生产生活区、施工道路区、弃渣场区以及料场区共7个分区。水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。结合各防治区的地形地貌和施工扰动特点,分别拟定了不同的防治措施体系,配置了临时防治措施、工程措施、植物措施,并提出了相关的水土保持要求。（2）水土流失在不同时段、工程不同部位的表现有差异。其中水土流失重点区域是弃渣场区、道路工程区以及水库淹没及影响区,分别占流失总量的28%,24%,26%;重点时段是施工期。（3）水库工程中的水土保持措施主要有工程措施、植物措施以及临时措施。工程措施主要运用在拦挡防护工程（如挡土墙、铅丝石笼、护坡）、防洪排导工程（如截排水沟、截排洪沟、沉砂池）、土地整治工程（如平整土地、土石开挖回填）等;植物措施的运用主要是对于扰动土地的植被恢复、还耕还林,根据当地适生树种选用合适植物恢复绿化以及根据征占地情况占耕还耕、占林还林;临时措施主要涉及到施工期间对表土的临时保护以及施工场地的临时水土保持防护。（4）通过各种水土保持措施实施,使水土保持防治责任范围内因工程建设造成的新增水土流失得到有效治理。根据水土保持措施实施效果分析测算,项目建设区内扰动土地整治率可达到99%,水土流失总治理度达到97%,弃渣拦渣率可达98%,土壤流失控制比为1.0,林草植被恢复率达到100%,林草覆盖率达到36%。

陈奥林[10]（2019）在《山前冲积平原区风电场水土流失监测与评价研究》文中指出本文运用水土流失监测理论与方法,通过项目的现场调查和监测研究,监测时长1年（2018.01-2018.12）,依据监测的最后结果,分析了项目区水土流失状况,分析了项目区施工过程中导致水土流失的主要因素及其影响程度。采用不同的2种监测方法,以对项目区内水土流失情况进行监测。并通过12个月的监测,对结果进行了分析。主要得出以下研究结果:在为期12个月的监测中,根据项目区内6个分区（塔基区、塔基施工区、电缆隧道区、牵张场区、跨越施工区和施工便道区）扰动情况的不同,采用径流小区法和简易坡面量测法相结合的方法进行产沙量的监测。径流小区法与简易坡面法相结合,在干扰条件下,可以准确的得到分区内年总产沙量,从而计算出该分区内的年土壤侵蚀模数。项目建设扰动地表面积为8.69hm2,挖填方总量为6.05万m3。扰动前各分区土壤侵蚀模数分别为:塔基区434t/（km2a）,塔基施工区376t/（km2a）,电缆隧道区595t/（km2a）,牵张场区451t/（km2a）,跨越施工区770t/（km2a）,施工便道582t/（km2a）。扰动后分别为:塔基区2816t/（km2a）,塔基施工区2512t/（km2a）,电缆隧道区3026t/（km2a）,牵张场区2343t/（km2a）,跨越施工区2003t/（km2a）,施工便道2615t/（km2a）。再根据扰动时间可以计算出项目建设期水土流失总量为52.23t,新增水土流失量为42.80t。自然恢复期可能造成的水土流失总量为242.75t,新增水土流失量为119.32t。从水土流失量看出,项目建设带来水土流失情况严重,所以建设过程中应该预防水土流失现象的发生。

### 二、开发建设项目新增水土流失量预测探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、开发建设项目新增水土流失量预测探讨（论文提纲范文）

#### （1）贵州山区中小型水库工程建设水土保持技术研究（论文提纲范文）

摘要

Summary

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

2 研究区概况及研究方案

2.1 研究区概况

2.1.1 地理位置

2.1.2 水文

2.1.3 气象

2.1.4 地形地貌

2.1.5 地质

2.1.6 土壤

2.1.7 植被

2.2 研究方案

2.2.1 研究内容

2.2.2 研究方法

2.2.3 研究技术路线

3 项目组成及防治分区

3.1 项目组成

3.2 防治分区

3.3 本章小结

4 水土流失特征

4.1 水土流失原因分析

4.1.1 原地表水土流失

4.1.2 建设期水土流失

4.2 侵蚀时间

4.3 土壤流失量

4.3.1 水土流失量计算方法

4.3.2 土壤侵蚀模数取值

4.3.3 背景土壤流失量

4.3.4 工程建设期水土流失量

4.4 本章小结

5 水土保持防治技术

5.1 水土流失防治目的

5.2 水土保持措施

5.2.1 措施布设原则

5.2.2 各防治分区水土保持技术

5.3 水土保持防治效果分析

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 研究结论

6.2 研究展望

7 参考文献

8 致谢

案例使用同意证明

#### （2）福建省高速公路永定高头至湖雷段水土流失防治工程设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状综述

1.2.1 国内外高速公路发展及水土保持现状

1.2.2 国内外水土流失研究现状

1.3 研究内容

1.4 技术路线

1.5 本章小结

第二章 工程设计总体布局

2.1 工程设计确定依据

2.1.1 工程等级确定依据

2.1.2 工程规模确定依据

2.1.3 工程征占地面积确定依据

2.2 项目概述

2.2.1 工程地理位置

2.2.2 路线走向及主要控制点

2.2.3 工程等级与规模

2.2.4 工程项目组成

2.2.5 项目布置

2.2.6 工程征占地

2.2.7 土石方平衡分析

2.3 自然条件概况

2.3.1 地形地貌

2.3.2 地质及地震条件

2.3.3 气象与水文

2.3.4 土壤条件及植被分布

2.4 土地利用状况

2.5 本章小结

第三章 水土流失预测研究

3.1 水土流失特点

(1)对工程自身安全的影响

(2)对区域土地资源的影响

(3)对周边河道水质的影响

3.2 水土流失预测时段

3.3 占地分析

3.4 施工工艺分析

(1)剥离表土

(2)路基工程

(3)隧道工程

(4)桥梁工程

3.5 水土流失量预测方法

3.5.1 数学模型法

3.5.2 类比法

3.5.3 通用流失方程

3.5.4 流失系数法

3.5.5 本工程采用的方法——类比法

3.6 水土流失量预测结果

3.7 水土流失情况分析

(1)对当地水土资源和生态环境产生影响

(2)对周边生产生活产生影响

(3)对沿线水体产生影响

(4)弃渣对周边的影响

(5)施工临时设施的影响

3.8 本章小结

第四章 水土流失防治工程设计

4.1 水土流失防治

4.1.1 防治目标执行标准

4.1.2 防治责任范围

4.1.3 水土流失防治分区

4.1.4 防治措施总体布局

4.2 水土流失防治工程设计

4.2.1 Ⅰ区路基及隧道工程区

4.2.2 Ⅱ区桥涵工程区

4.2.3 Ⅲ区互通及附属设施区

4.2.4 Ⅳ区改移工程区

4.2.5 V区弃渣场区

4.2.6 VI区施工临时设施区

4.3 本章小结

第五章 防治工程设计效益分析

5.1 水土流失防治效果

5.1.1 六项指标计算过程

5.1.2 扰动土地整治率

5.1.3 水土流失总治理度

5.1.4 林草植被恢复率、林草覆盖率

5.1.5 拦渣率

5.1.6 土壤流失控制比

5.2 效益分析

第六章 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 研究展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （3）长输天然气管道工程水土保持措施布局及效益分析 ——以粤东地区天然气管道工程为例（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 水土保持研究现状

1.3 研究内容

1.4 技术路线

第二章 项目及项目区概况

2.1 项目概况

2.1.1 工程概况

2.1.2 工程占地

2.2 项目区概况

2.2.1 地质

2.2.2 地貌

2.2.3 气象

2.2.4 水文

2.2.5 土壤

2.2.6 植被

2.3 水土流失现状

2.3.1 水土流失特点

2.3.2 水土流失危害

2.3.3 粤东地区管道水毁风险分析

第三章 水土流失防治分区及水土流失预测

3.1 防治责任范围

3.2 水土流失防治分区

3.3 水土流失预测

3.3.1 扰动地表面积预测

3.3.2 预测时段

3.3.3 预测范围

3.3.4 预测单元

3.3.5 预测方法

3.3.6 预测参数

3.3.7 预测成果

第四章 水土保持措施布设及典型设计

4.1 水土流失防治目标

4.2 防治措施总体布局

4.3 分区防治措施布设及典型设计

4.3.1 管道作业带区

4.3.2 隧道穿越区

4.3.3 河流穿越区

4.3.4 公路穿越区

4.3.5 道路工程区

4.3.6 站场阀室区

4.3.7 堆管场区

4.3.8 弃渣场区

4.3.9 防治措施工程量

第五章 水土保持效益分析

第六章 结论

参考文献

致谢

作者简介

附件

#### （4）城市房地产建设项目水土保持设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 存在问题

1.3 研究内容、方法和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 技术路线

1.4 本章小结

第2章 房地产建设项目建设特点及环境条件分析

2.1 房地产建设项目建设特点

2.1.1 房地产建设项目

2.1.2 房地产建设项目设计特点

2.1.3 房地产建设项目施工特点

2.2 房地产建设项目环境条件

2.2.1 自然环境条件

2.2.2 社会经济因素

2.3 本章小结

第3章 房地产建设项目水土流失特点分析与总结

3.1 水土流失影响因素及环节

3.2 水土流失时空分布

3.3 水土流失危害

3.4 水土流失重点防治区域和时段

3.5 本章小结

第4章 房地产建设项目水土流失防治措施体系构建与设计

4.1 水土流失防治区划分

4.1.1 划分依据及原则

4.1.2 划分结果

4.2 水土流失防治措施体系构建

4.2.1 防治措施界定

4.2.2 防治措施布设

4.2.3 防治措施体系

4.3 水土流失防治措施典型设计

4.3.1 临时防护措施

4.3.2 表土保护措施

4.3.3 土地整治措施

4.3.4 降水蓄渗措施

4.4 本章小结

第5章 案例分析

5.1 项目概况

5.1.1 项目组成及布置

5.1.2 施工组织

5.1.3 工程占地

5.1.4 土石方平衡

5.1.5 自然概况

5.2 项目水土保持评价

5.2.1 主体工程选址评价

5.2.2 建设方案与布局评价

5.3 项目水土流失分析与预测

5.3.1 水土流失分析

5.3.2 水土流失预测

5.4 项目水土保持设计

5.4.1 水土流失防治责任范围

5.4.2 水土流失防治区划分

5.4.3 水土保持措施总体布局

5.4.4 分区措施布设

5.5 项目水土流失防治效果分析

5.5.1 水土流失防治目标

5.5.2 水土流失防治效果

5.6 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读学位期间取得的科研成果

致谢

#### （5）阜新立德矿业(铁矿)项目水土流失量预测探讨（论文提纲范文）

1 概况

2 项目区水土流失量预测

2.1 预测单元

2.2 预测时段

2.3 土壤侵蚀模数的确定

2.4 水土流失量的确定

3 水土流失防治重点

3.1 重点防治单元的确定

3.2 应采取的防治工程类型

4 结论

#### （6）矿区改扩建工程排矸场水土流失量预测研究（论文提纲范文）

1 研究区自然概况

2 项目区水土流失影响因素分析

2.1自然因素分析

2.2人为因素分析

3 新增水土流失量的预测

3.1 水土流失量预测方法

3.2原地貌土壤侵蚀模数的确定

3.3再塑地貌土壤侵蚀模数

3.4扰动原地貌新增土壤侵蚀量

4 水土流失预测结果与分析

4.1水土流失预测结果

4.2 综合分析

#### （7）晋西南地区天然气管道工程的水土保持措施及防治效果分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 本文目的与意义

1.2 国内外研究进展

1.2.1 长输天然气管道现状

1.2.2 长距离输送天然气管道施工特点及难点

1.2.3 天然气管道施工对环境的影响

1.2.4 天然气长距离管道输送工程的敷设类型和水工保护防治措施

1.2.5 长输天然气管道工程的水土保持技术措施

第二章 项目及项目区概况

2.1 项目概况

2.2 项目区基本情况

2.2.1 地理位置

2.2.2 地形地貌

2.2.3 地质地震

2.2.4 气候气象

2.2.5 水文

2.2.6 土壤

2.2.7 植被

2.2.8 社会经济概况

第三章 水土流失防治分区与水土流失量预测

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1 项目建设区

3.1.2 影响区

3.1.3 防治责任范围界定结果

3.2 水土流失防治分区

3.2.1 防治分区划分方法

3.2.2 水土流失防治分区结果

3.3 水土流失现状

3.3.1 水土保持概况

3.4 水土流失量预测

3.4.1 预测范围

3.4.2 预测时段

3.4.3 土壤侵蚀模数的确定

3.4.4 水土流失量预测

3.4.5 水土流失量预测汇总

3.4.6 水土流失量预测结果分析

3.4.7 水土流失危害分析

3.4.8 综合分析及指导性意见

第四章 水土保持措施设计

4.1 水土流失防治目标

4.1.1 总体防治目标

4.1.2 防治指标

4.2 水土保持措施布设

4.3 分区防治措施布设

4.3.1 管道作业带防治区

4.3.2 穿越工程区

4.3.3 弃渣场防治区

4.3.4 道路工程防治区

4.3.5 水土保持措施工程量

第五章 水土流失防治效果分析

5.1 水土流失防治效果预测依据

5.2 水土流失防治效果分析

第六章 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

参考文献

附录A 图纸

致谢

个人简历

#### （8）道路工程项目水土保持评价计算方法——以钦州市某道路工程项目为例（论文提纲范文）

引言

1 水土流失及水土保持现状

1.1 项目区水土流失现状

1.2 项目区水土保持现状

2 工程水土流失预测

2.1 水土流失预测范围

2.2 预测方法

2.3 土壤侵蚀模数的确定[5]

2.3.1 原地貌土壤侵蚀模数的确定

2.3.2 扰动地貌土壤侵蚀模数的确定

(1) 类比工程的选择

(2) 施工期土壤侵蚀模数的采用值

(1) 调查取值过程及方法

(2) 调查值 (实测值) 及修正

2.4 水土流失量预测结果

3 水土流失防治目标

3.1 防治目标的选取

3.2 防治目标的确定

3.3 防治基础效果预测[10]

3.3.1 扰动土地整治率

3.3.2 水土流失总治理度

3.3.3 林草植被恢复率与林草覆盖率

3.3.4 拦渣率

3.3.5 土壤流失控制比

3.3.6 减少水土流失量

3.3.7 水土流失防治效益综合评价

4 水土保持监测

4.1 监测期

4.2 监测方法

4.2.1 面积监测法

4.2.2 标准地调查法

5 结论

#### （9）桐梓水库工程建设中水土保持措施配置体系研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

前言

1 文献综述

1.1 水土流失特点和规律研究

1.1.1 我国当前水土流失现状

1.1.2 生产建设项目水土流失特点

1.1.3 水库建设项目水土流失特点

1.2 水土保持设计及其进展

1.2.1 水土保持设计理念

1.2.2 生产建设项目中水土保持防护措施

2 研究目的及意义

2.1 研究目的

2.2 研究意义

3 研究区概况

3.1 地理位置

3.2 区域地质

3.3 地形地貌

3.4 气象

3.5 土壤

3.6 植被

3.7 土地利用现状

4 设计内容与方法依据

4.1 设计内容

4.2 设计方法

4.2.1 水土流失防治分区

4.2.2 防治分区水土流失量预测

4.3 水土保持措施设计依据

5 设计结果与分析

5.1 水土流失防治责任范围及防治分区

5.1.1 项目建设区

5.1.2 直接影响区

5.2 水土流失预测与评价

5.2.1 防治分区土壤侵蚀模数值

5.2.2 水土流失预测分析

5.3 水土流失防治措施布设

5.3.1 水库淹没及影响区

5.3.2 枢纽大坝工程区

5.3.3 渠系工程区

5.3.4 施工生产生活区

5.3.5 道路工程区

5.3.6 料场区

5.3.7 弃渣场区

5.4 效益分析

(1)水土保持效益

(2)社会效益

(3)经济效益

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

附件 桐梓水库水土保持措施设计图

#### （10）山前冲积平原区风电场水土流失监测与评价研究（论文提纲范文）

摘要

1.绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的与意义

1.3 国内外研究动态

1.3.1 生产建设项目水土流失现状

1.3.2 生产建设项目水土流失监测研究进展

1.3.3 风电项目水土流失监测研究进展

1.4 研究目标

1.5 研究内容

1.6 技术路线

1.7 研究方法

1.7.1 水土流失监测

1.7.2 数据分析的方法

1.7.3 方法介绍

2.项目区及项目概况

2.1 项目区概况

2.1.1 自然环境概况

2.1.2 社会经济概况

2.1.3 水土流失及水土保持现状

2.2 项目概况

2.2.1 项目组成

2.2.2 建设规模及内容

3.水土流失监测布置

3.1 水土流失监测

3.2 监测范围及分区

3.3 监测点布设

3.4 监测时段

3.5 监测频次

4.项目建设区水土流失因子监测

4.1 水土流失因子研究

4.2 降雨量

4.3 地形地貌变化

4.4 工程占地

4.5 开挖方及弃土弃渣量

4.6 分区水土流失因素分析

4.6.1 塔基区

4.6.2 塔基施工区

4.6.3 电缆隧道区

4.6.4 牵张场区

4.6.5 跨越施工区

4.6.6 施工便道区

5.水土流失状况监测

5.1 水土流失状况研究

5.2 结果与分析

5.2.1 产沙量变化

5.2.2 土壤侵蚀模数

5.2.3 土壤流失量

5.2.4 水土流失程度

5.2.5 水土流失面积

6.结论

参考文献

Abstract

致谢

### 四、开发建设项目新增水土流失量预测探讨（论文参考文献）

- [1]贵州山区中小型水库工程建设水土保持技术研究[D]. 金莎. 贵州大学, 2020(06)

- [2]福建省高速公路永定高头至湖雷段水土流失防治工程设计[D]. 王峰利. 西北农林科技大学, 2020(03)

- [3]长输天然气管道工程水土保持措施布局及效益分析 ——以粤东地区天然气管道工程为例[D]. 王文友. 西北农林科技大学, 2020(03)

- [4]城市房地产建设项目水土保持设计研究[D]. 冯水龙. 太原理工大学, 2020(07)

- [5]阜新立德矿业(铁矿)项目水土流失量预测探讨[J]. 齐敏. 陕西水利, 2020(03)

- [6]矿区改扩建工程排矸场水土流失量预测研究[J]. 马春艳,白芸,薛璐. 榆林学院学报, 2019(06)

- [7]晋西南地区天然气管道工程的水土保持措施及防治效果分析[D]. 武海峰. 西北农林科技大学, 2019(02)

- [8]道路工程项目水土保持评价计算方法——以钦州市某道路工程项目为例[J]. 吴风文. 建材与装饰, 2019(22)

- [9]桐梓水库工程建设中水土保持措施配置体系研究[D]. 陈旭立. 四川农业大学, 2019(01)

- [10]山前冲积平原区风电场水土流失监测与评价研究[D]. 陈奥林. 山西农业大学, 2019(07)

本文来源: https://www.lw688.cn/article/913ac8684b0433bbf635fbb2.html