# 砖混墙温度裂缝的成因及防治

### 一、砖混结构墙体温度裂缝产生的原因与防治（论文文献综述）

李龙师[1]（2020）在《松原查干花震区农村房屋抗震性能研究及震害预测》文中研究表明我国是世界上地震灾害最严重的国家之一,地震的频发给国家带来了惨痛的人员伤亡和巨大的经济损失。历次震害表明,农村地区的受灾程度最为严重,房屋质量参差不齐导致抗震能力难以保证,因此对于现有农村房屋进行抗震性能分析具有重要的理论意义和实用价值。松原市周边地区近些年断层活跃度高,地震的频繁发生对当地的房屋产生了严重不利影响,未来几年该地区仍有发生中强地震的可能性。基于以上原因本文对松原查干花震区的农村房屋进行了抗震性能分析。首先,对查干花震区范围内的房屋现状进行了为期两个月的实地调查,概括总结了当地农村房屋的特点和使用现状,指出了房屋存在的主要问题并针对性的提出了应对措施和建议。其次,根据调查结果,利用有限元软件ABAQUS建立了三个符合当地特点的农村房屋模型,参考结构的材料特点和ABAQUS相关特性,着重分析了砌体、钢筋和混凝土的本构关系,详细介绍了模型中各项参数的设定,验证了有限元模型的可行性,并对本文所建模型进行了模态分析,探究了不同构造措施对模型周期的影响。第三,选取了三条实际的地震记录,其中包括了2013年查干花震区的Ms5.8级地震,对三种模型进行了弹塑性时程分析,得到模型在地震作用下的位移响应和损伤情况,确定了在不同烈度地震作用下三种模型的性能水准和破坏程度。最后,结合调查资料将查干花震区已完成的震害预测项目的基础数据和结果作为数据库的样本来源,将施工质量、砂浆标号、房屋现状等7个易获取且关联度较高的数据作为震害影响因子,利用MATLAB训练了一个基于LM算法的BP神经网络震害预测模型,对当地的农村房屋进行了快速震害预测,得到了查干花震区单层砖房的震害矩阵,旨在为有关决策部门开展防灾减灾救灾工作提供直接指导意见。

何潇鑫[2]（2019）在《基于空调效应的砖混结构墙体开裂机理研究》文中进行了进一步梳理数十年来,国内外已有大量的专家及学者对于砌体结构裂缝有了非常详细的科学研究,其通常认为砌体结构裂缝的开展原因为季节性温差、沉降及受力裂缝。而以往的温度裂缝多数于研究建筑物外围护结构在自然界气温变化和太阳辐射等温度作用的间接影响。本文根据某实际砖混结构房屋墙体开裂,发现其顶层室内墙体（隔墙）开裂的原因有别于以往的研究。为此,本文以韶山市某商住楼项目室内墙体开裂为研究背景,重点分析研究了其墙体开裂的机理,取得了以下研究成果:（1）论文结合某实际砖混结构房屋顶层隔墙开裂的现场检测结果、砌体结构温度应力分析及有限元软件模拟分析,其结果表明该裂缝的形成原因有别于砌体结构季节温差、沉降及受力裂缝,提出了夏季高温季节的空调效应导致的室内外温差是造成砖混结构墙体开裂的主要原因。（2）基于剪应力法和刚度分析结果,表明夏季因空调效应导致的室内外温差是可以导致砖砌体开裂的,但因为内外墙刚度的差异,内隔墙因刚度较小而率先开裂。（3）根据SAP2000软件模拟计算结果,其温度应力云图与韶山市某商住楼项目室内墙体裂缝分布图相吻合,其结果证明有限元分析能较好反映实际情况,对实际工程中出现的裂缝能进行较好的模拟。若改变内隔墙厚度（180mm和240mm）,隔墙开裂应变呈明显下降。（4）根据有限元分析可知,在相同楼层内,空调效应影响程度由大到小分别为西南>东南>西北>中部>东北,建议靠西与靠南边住户在室内隔墙施工时考虑空调效应影响,适当加大室内隔墙厚度。并最终得到墙体开裂的机理:因为空调效应导致的室内外温差使得外墙出现较大的拉应力,由于外墙刚度大且强度高,导致与之相连内隔墙（刚度小,且强度低）出现裂缝,其原因仍是空调效应导致的室内外温差所致。因此,对于砖墙结构墙体开裂,空调效应不可忽视,应在实际工程中予以考虑。

刘磊[3]（2019）在《兰州铁路局银川房建段房屋墙体裂缝形成原因及加固措施研究》文中进行了进一步梳理砌体结构在我国已经有着几千年的文明历史,量大面广,受多种因素的影响,砌体结构墙体会出现多种形式的裂缝,导致危及房屋整体结构安全。特别是对于铁路企业的房建管理部门而言,银川房建段管辖的1248公里铁路线两侧的站区房屋构筑物设备有95%为砌体结构,且大部分建造时间是90年代初,根据历年春秋检得到的数据,部分“四电”房屋出现了墙体裂缝现象,“四电”房屋是为通信、信号、牵引供电、电力四个专业提供设备保护的房屋,室内的行车信号通信设备是保障铁路安全运营的心脏,一旦房屋出现墙体开裂现象,室内行车设备的安全隐患将倍增,严重危及行车安全。房屋管理部门虽然投入了大量资金进行加固修缮,但由于未对墙体裂缝的成因及加固措施进行深入研究,使得加固修缮后的效果不佳,有的甚至进行二次修复,造成了人力、物力、财力的浪费,因此对寒冷地区铁路沿线的站区房屋墙体裂缝的成因进行研究,制定一套切实可行的墙体加固修缮方案是亟待解决的问题。本文以银川房建段管辖的宁东南铁路站区房屋墙体裂缝为背景,结合铁路沿线周边实际情况,采用了等时间观察记录法研究了砌体结构墙体裂缝的成因,以施工便捷、费用经济、效果明显为目的,以“异部位、异方法”的思路,分别对外墙、内墙及墙下基础提出了加固方案,并在部分铁路站区房屋的加固修缮中进行了应用。主要结论如下:（1）通过等时间观察记录法能较精准、全面的研究和分析房屋墙体裂缝的性质和发展变化速度,对确定墙体裂缝的成因较为有效;（2）铁路沿线房屋墙体出现裂缝的主要原因是地勘不详导致基础不均匀沉降、火车运行震动、散水旁小菜园浇水方式不当导致墙体基础长期受水浸泡。（3）通过“异部位、异方法”的思路既外墙裂缝采用钢丝网片整墙加固法,内墙采用配筋修缝加固法,外墙墙体下的屏础采用植筋加固法,内墙墙体下的基础采用注浆加固法,能够达到预期的加固目标,且施工便捷、费用经济、效果明显。

焦杨[4]（2016）在《基于劣化定量分析的遗产建筑砖墙外立面评估体系研究》文中研究说明砖砌建筑是中国20世纪最常见的建筑形式,清水砖墙则作为典型的历史建筑构件诠释了这一时期建筑艺术、材料学以及施工工艺的演变与发展,见证了近现代中国城市的变迁。近年来,随着我国对20世纪遗产建筑的逐步重视,保护修复工程日渐增加,然而往往由于修复前期对建筑病理诊断的失准导致修复技术及策略选择不当,影响了遗产建筑的修缮效果,甚至造成人为的二次破坏。国内外相关研究表明遗产建筑修复技术及策略的选择应建立在对其劣化现状进行系统化、科学化的评估分析工作基础之上,形成完整有效的评估结论,指导修复工作的进行,从而以最小干预的原则最大程度的保护遗产建筑的文物价值。因此,本文以北京地区20世纪遗产建筑砖墙外立面作为研究对象,在对其劣化现象和机理进行分析研究的基础上,建立了一套基于劣化量化分析的评估体系,在此基础上对遗产建筑修复技术的适宜性选择及修复策略的整合应用进行了探讨分析。全文分九章:第一章绪论。主要论述了研究的背景、对象、意义、内容及方法,对国内外相关研究进行了综述评析,释义有关概念及术语,阐述了论文的框架和创新点。第二章劣化研究。对北京地区20世纪遗产建筑砖砌墙体的特点进行了介绍,并重点分析了砖材料劣化的现象、成因与作用机理,对劣化程度的判定提出了分类、分级的量化标准。第三章劣化现状调查。介绍了现阶段北京地区20世纪遗产建筑的保护现状,对234栋遗产建筑进行实地走访调查,对其砖墙外立面的劣化现状进行了初步评价,采用劣化曲线分析了劣化发生的特点与规律,并提出了专家诊断数据库的概念。第四章评估体系构建。分析比较了国内外遗产建筑的评估策略、方法与系统结构,建立了基于定量分析的20世纪遗产建筑砖墙外立面评估体系框架,并论述了遗产建筑评估导则的相关内容。第五章现场调研评估。阐述分析了评估体系现场调研部分的工作与内容,包括评估策划论述、前期历史资料调研、现场调研、现场评估以及专项检测。重点对劣化现象的判断与病理诊断方法进行分析,对劣化现象的测绘记录、数据采集进行了说明。第六章量化评估。对常见的量化评价方法进行评析,建立了客观量化与主观定性分析相结合的评价方法。重点阐述了量化评价中指标体系的建立、权重值的计算、劣化程度指标的计算,并提出了遗产建筑砖墙外立面劣化程度等级标准。随后基于量化评价的结论进行了砖墙耐久度的计算分析。第七章修复技术及策略。列举评析了砖砌建筑的主要修复技术,结合文本评估体系的研究进行了基于量化分析的砖墙修复技术适宜性评价,归纳并提出了修复策略整合方案。随后对遗产建筑砖墙外立面的预防性保护进行了阐述。第八章工程案例评析及评估应用。对实际工程案例中的建筑评估工作进行案例研究与评价,并通过修复后走访调研,应用评估体系对遗产建筑进行劣化现状的量化计算和修复后评价。第九章结论与展望。对本文的研究重点进行总结,对后续的研究工作及其发展方向进行了展望。

马石岩[5]（2013）在《建筑砖混结构墙体开裂问题研究》文中研究说明通过对建筑物常见裂缝的分析研究和实践证实,砖混结构的墙体裂缝虽然不可避免,但只要设计合理,确保施工质量,选用材料得当,建筑物的裂缝是可以从根本上得到控制的。本文将在对建筑砖混结构墙体各种裂缝研究的基础上,探讨裂缝产生的具体原因,采取以预防为主的思路,提出相应的问题解决措施。

何家铭[6]（2013）在《防治砖混结构墙体裂缝的几点思考》文中指出现今,砖混结构房屋建筑墙体裂缝问题层出不穷。裂缝走向多种多样,有些裂缝由小逐步变大,发展特快,有些裂缝则变化不明显,扩展到一定程度后就不再变大,但业主对此十分担心,心理承受着巨大压力。因此,为缓解、减轻业主的心理压力,尽可能地找出引起砖混结构墙体裂缝产生的主要因素,并提前做好相关防治工作是当务之急,更是建筑工程师核心工作的重中之重。至此,笔者依据自己多年来来的工作经验,分析当前引起砖混结构墙体裂缝产生的主要因素,并对如何进行防治谈谈自己的看法。

俞振福[7]（2012）在《关于建筑砖混结构墙体开裂问题的解决思路》文中研究表明砖混结构建筑的墙体,由于设计、施工等方面因素的影响,砌体结构出现各种类型的裂缝,不仅影响墙体功能的有效实现,而且会危及建筑物的结构安全。本文将在对建筑砖混结构墙体各种裂缝研究的基础上,探讨裂缝产生的具体原因,采取以预防为主的思路,提出相应的问题解决措施。

钟颖[8]（2010）在《多层砖混房屋顶层墙体裂缝防治》文中指出随着我国人民生活水平的不断提高和住宅商品化进程的加快,近几年商品住宅竣工面积逐年增多,住户对房屋的质量要求越来越高,而一些新建住宅作为优良工程验收不久就产生了裂缝,这一方面引发了开发商和住户的纠纷,另一方面也影响了建筑市场的信誉,因而在设计和施工中应对此引起足够的重视。分析了多层砖混结构房屋顶层墙体裂缝的形态及产生机理,给出了防治裂缝的一些有效措施。

梁惠[9]（2009）在《砖混结构墙体裂缝分析及工程对策》文中研究指明砌体结构因其施工方便、就地取材等优势,在我国各类建筑中得到了广泛应用。但是许多砌体结构在使用过程中出现了不同程度的裂缝,严重影响了结构的正常使用。因此,进一步研究砖混结构产生裂缝的机理,提出控制墙体裂缝的有效措施具有重大的经济和社会效益。本文系统分析了砖混结构房屋裂缝的成因、特点及处理墙体裂缝的具体措施。重点阐述了地基不均匀沉降、温度应力等原因引起的砖混结构房屋裂缝的形态和形成机理,并提出了合理的抗裂措施。结合两个具有代表性的工程实例对砖混结构房屋墙体裂缝问题开展了系统的研究,分析了砖混结构房屋出现裂缝的原因、裂缝的特点,并提出处理墙体裂缝的具体措施。为砖混结构房屋的安全使用提供可靠的依据。

肖启扬[10]（2009）在《砖混结构墙体裂缝研究》文中研究表明砖混结构墙体裂缝不仅影响建筑外观和使用功能,而且降低了墙体的质量,影响到结构的承载力。本文对砖混结构墙体裂缝的产生原因、破坏机理以及防治措施等问题进行分析研究,并给出了墙体裂缝加固补强的方法。

### 二、砖混结构墙体温度裂缝产生的原因与防治（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、砖混结构墙体温度裂缝产生的原因与防治（论文提纲范文）

#### （1）松原查干花震区农村房屋抗震性能研究及震害预测（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外农村房屋抗震性能与震害预测研究现状

1.2.1 农村房屋抗震性能调查

1.2.2 砌体结构的有限元分析的发展

1.2.3 建筑物震害预测方法研究进展

1.3 本文研究的主要内容及安排

第二章 松原查干花震区农村房屋抗震性能调查

2.1 调查背景及意义

2.2 调查内容及方式

2.3 调查结果

2.3.1 地基与基础

2.3.2 结构类型及分布比例

2.3.3 结构特点与抗震构造

2.3.4 房屋外观特点

2.4 典型震害特点及防治对策

2.4.1 不同结构形式房屋震害特点及原因分析

2.4.2 不同震害形式的防治策略

2.5 本章小结

第三章 查干花震区典型农居有限元模型的建立及模态分析

3.1 有限元软件的选取

3.2 ABAQUS砌体结构有限元模型选择

3.3 查干花震区农村房屋的有限元模型

3.4 砌体结构材料模型的研究

3.4.1 混凝土损伤塑性模型(CDP模型)研究

3.4.2 砌体材料本构关系及损伤因子的确定

3.4.3 混凝土本构关系模型及损伤因子的确定

3.4.4 钢筋本构关系模型

3.5 有限元模型的建立及材料参数的确定

3.5.1 部件的创建、装配及网格划分

3.5.2 模型材料参数的确定

3.5.3 相互作用模块

3.5.4 分析步与荷载的设定

3.6 模态分析

3.6.1 有限元模型可行性验证

3.6.2 查干花震区有限元模型的模态分析

3.7 本章小结

第四章 查干花震区农村房屋抗震性能分析

4.1 地震波的选取原则

4.2 地震动记录的输入

4.3 结构的破坏状态分析

4.3.1 通过层间位移角判别结构的破坏状态

4.3.2 通过损伤云图判别结构的破坏状态

4.3.3 两种方法下各模型破坏状态综合分析

4.4 本章小结

第五章 查干花震区典型农居的震害矩阵

5.1 单层砖房震害预测网络模型建立

5.1.1 神经网络模型震害预测流程

5.1.2 神经网络的设计方法

5.3 BP神经网络模型的学习和训练

5.4 模型的训练结果分析

5.5 查干花震区单层砖房的震害预测

5.6 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

作者简介

攻读硕士期间发表的文章

攻读硕士期间参与的科研项目

#### （2）基于空调效应的砖混结构墙体开裂机理研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 温度裂缝产生的原因

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 问题的提出

1.5 本文的工程背景和主要的研究内容

第二章 空调效应温差与季节性温差、日照温差对比分析

2.1 现有温度场研究

2.1.1 空调效应温差与季节性温差对比分析

2.1.2 空调效应温差与日照温差对比分析

2.2 韶山市某商住楼项目墙体检测

2.2.1 检测原因

2.2.2 工程概况

2.2.3 现场检测内容

2.3 现场检测结果

2.3.1 西面六楼主卫墙体裂缝检测结果

2.3.2 西面2楼(底框上楼层)对应位置墙体裂缝检测结果

2.3.3 西墙面倾斜测量

2.3.4 西墙底部圈梁检测

2.4 本章小结

第三章 考虑空调温差效应砖墙抗裂性能分析

3.1 温度应力的基本概念

3.1.1 约束的概念

3.1.2 温度应力的形成

3.2 砌体结构温度应力的理论计算方法

3.2.1 弹性理论计算法

3.2.2 放松法

3.2.3 剪应力法

3.3 工程实例计算

3.3.1 工程概况

3.3.2 材料参数

3.3.3 剪应力法计算过程

3.4 墙体刚度计算

3.4.1 墙体的抗侧刚度

3.4.2 材料参数

3.4.3 墙体刚度计算过程

3.5 本章小结

第四章 考虑空调效应的砖混结构有限元分析

4.1 通用结构分析与设计软件SAP2000介绍

4.1.1 SAP2000简介

4.1.2 SAP2000特点

4.2 建筑模型温度应力计算的几个假定

4.3 设计参数

4.3.1 材料属性

4.3.2 截面属性

4.4 SAP2000模型

4.4.1 温度荷载输入

4.4.2 整栋楼模型计算结果分析

4.4.3 内外墙温度应力云图对比分析

4.4.4 空调效应在不同建筑平面位置工况下的有限元分析

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

#### （3）兰州铁路局银川房建段房屋墙体裂缝形成原因及加固措施研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究的目的和意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 建筑物墙体裂缝原因和加固国内研究现状

1.3.2 建筑物墙体裂缝原因和加固国外研究现状

1.4 主要研究的内容及技术线路

2 宁东南铁路站区供电工区综合办公房屋现场情况调研

2.1 工程概况

2.2 工程地质情况

2.3 病害损伤情况及损伤部位

2.3.1 墙体裂缝病害损伤状况及部位

2.3.2 地基基础病害损伤状况及部位

2.3.3 承重结构病害损伤状况及部位

2.4 墙体砖砌体砌筑形式情况

2.5 主要构件材料组成情况

2.6 本章小结

3 宁东南铁路站区供电工区综合办公房屋墙体裂缝特征及分析

3.1 屋面裂缝研究方法

3.2 房屋墙体裂缝成因分析

3.2.1 房屋墙体裂缝初步原因分析

3.2.2 房屋墙体裂缝系统原因分析

3.3 本章小结

4 宁东南铁路站区供电工区综合办公房屋墙体裂缝加固方法研究

4.1 房屋墙体裂缝加固意义

4.2 房屋墙体裂缝加固基本原理

4.3 房屋墙体非受力裂缝的处理方法

4.4 房屋墙体受力裂缝的处理方法

4.5 宁东南铁路站区供电工区综合办公房屋地基基础加固方法研究

4.5.1 地基注浆加固法

4.5.2 基础加固法

4.6 宁东南铁路站区供电工区综合办公房屋加固修缮方案

4.7 本章小结

5 结论和展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

#### （4）基于劣化定量分析的遗产建筑砖墙外立面评估体系研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 研究背景

1.1.2 问题的提出

1.2 研究对象、目的与意义

1.2.1 研究对象

1.2.2 研究目的

1.2.3 研究意义

1.3 相关概念释义

1.3.1 20 世纪遗产建筑概念和范围

1.3.2 建筑劣化

1.3.3 砖墙外立面评估体系

1.3.4 量化评估与定性分析

1.3.5 修复技术选择与策略整合

1.4 国内外研究综述

1.4.1 国内研究概况

1.4.2 国外研究概况

1.5 研究内容和研究方法

1.5.1 研究内容

1.5.2 拟解决的关键问题

1.5.3 研究方法

1.6 研究框架与创新点

1.6.1 研究框架

1.6.2 创新点

1.7 本章小结

第2章 北京20世纪遗产建筑砖墙外立面劣化研究

2.1 北京20世纪遗产建筑砖砌体特征

2.1.1 北京地区砖砌体发展与历史

2.1.2 砖砌体特征、类别及构造特点

2.2 北京20世纪遗产建筑砖墙外立面劣化影响因素

2.2.1 自然因素

2.2.2 人为因素

2.3 北京20世纪遗产建筑砖墙外立面劣化现象及机理分析

2.3.1 砖墙外立面劣化现象

2.3.2 砖墙外立面劣化机理

2.3.3 砖墙外立面劣化机理特点及总结

2.4 砖墙外立面劣化征兆

2.5 砖墙外立面劣化程度标准研究

2.6 砖墙外立面劣化程度分类分级标准

2.7 本章小结

第3章 北京20世纪遗产建筑砖墙劣化现状调研与分析

3.1 北京20世纪遗产建筑保存现状

3.1.1 北京20世纪遗产建筑相关代表性事件

3.1.2 北京20世纪遗产建筑调研策略

3.1.3 北京20世纪遗产建筑砖墙外立面劣化调研

3.2 北京20世纪遗产建筑砖墙劣化现状分析

3.2.1 劣化现状及特点总结

3.2.2 劣化规律初步总结

3.3 其他地区20世纪建筑砖墙劣化对比调研

3.3.1 南宁20世纪砖砌建筑

3.3.2 青岛20世纪砖砌建筑

3.3.3 劣化现象的地域性特点及规律

3.4 砖墙外立面劣化专家诊断数据库及图示标准

3.5 本章小结

第4章 评估体系研究与构建

4.1 国内外评估体系研究

4.1.1 美国历史建筑评价体系

4.1.2 英国历史建筑评价体系

4.1.3 MDDS—文物古迹损毁诊断系统

4.1.4 MONDIS系统

4.1.5 国内评估体系研究

4.1.6 评估体系研究评析

4.2 砖墙外立面评估体系构建

4.2.1 遗产建筑保护工作流程

4.2.2 评估体系框架

4.2.3 量化评估系统

4.3 砖墙外立面评估导则

4.3.1 历史建筑保护设计导则

4.3.2 砖墙外立面评估导则

4.3.3 评估依据

4.3.4 评估目标

4.3.5 评估原则

4.3.6 评估标准

4.3.7 评估对象

4.3.8 评估内容

4.3.9 评估方法

4.4 本章小结

第5章 砖墙外立面现场调研

5.1 评估策划

5.1.1 调研计划

5.1.2 调研评估表

5.2 前期调查

5.2.1 前期调查的意义

5.2.2 前期调查的内容

5.2.3 前期调查的相关问题

5.3 现场调研及评估

5.3.1 前期资料核对

5.3.2 建筑初步评估

5.3.3 劣化现象诊断调查

5.3.4 照片记录

5.3.5 立面测绘

5.3.6 劣化测绘

5.3.7 环境评估

5.4 专项检测

5.4.1 砖墙外立面检测特点

5.4.2 专项检测内容

5.4.3 专项检测方法

5.5 本章小结

第6章 砖墙外立面评估

6.1 遗产建筑评价方法评析

6.1.1 遗产建筑常用评估方法

6.1.2 客观量化评估与主观定性评估

6.2 基于定量分析的砖墙外立面评估

6.2.1 劣化指标

6.2.2 劣化评价条件

6.2.3 劣化基础数据

6.2.4 劣化等级判断

6.2.5 劣化权重计算

6.2.6 劣化程度指标计算

6.2.7 劣化程度指标的等级标准

6.2.8 基于风险分析的快速评估方法

6.3 砖墙耐久度分析

6.3.1 预测砖墙耐久度意义

6.3.2 劣化速率

6.3.3 砖砌墙体耐久度预测方法

6.3.4 基于劣化定量分析的砖砌墙体耐久度预测

6.4 判断修复必要性

6.5 本章小结

第7章 砖墙外立面修复技术及策略研究

7.1 砖墙外立面修复技术

7.1.1 墙体清洗技术

7.1.2 砖体修复技术

7.1.3 裂缝修复技术

7.1.4 灰缝修补技术

7.1.5 砖墙维护保养技术

7.2 砖墙外立面修复技术适宜性评估

7.2.1 遗产建筑修复策略

7.2.2 遗产建筑修复的影响因素

7.2.3 修复技术的适宜性选择评估

7.3 砖墙外立面修复策略整合研究

7.4 砖墙外立面的预防性保护

7.4.1 预防性保护的定义

7.4.2 预防性保护的框架及内容

7.4.3 基于评估体系的预防性保护策略

7.4.4 砖墙外立面的监测与日常维护

7.5 本章小结

第8章 修复工程案例评析及评估体系应用

8.1 北京大学红楼保护修复工程案例

8.1.1 保护修复工程及评估工作

8.1.2 外立面现状勘测评析

8.1.3 修复后立面现状调查

8.1.4 修复后立面现状评估

8.1.5 评估应用的讨论

8.2 清华大学西体育馆保护修复工程案例

8.2.1 保护修复工程

8.2.2 外立面现状勘测评析

8.2.3 修复后立面现状调查

8.2.4 修复后立面现状评估

8.2.5 修复后立面现状评估

8.3 本章小结

第9章 主要结论与研究展望

9.1 主要结论

9.2 研究展望

参考文献

攻读硕士学位期间所发表的学术论文

附录

致谢

#### （5）建筑砖混结构墙体开裂问题研究（论文提纲范文）

1 砖混结构墙体开裂原因分析

2 砖混结构墙体开裂的对策

2.1 墙体与顶层檐下或顶层圈梁之间裂缝的防治措施

2.2 窗台周边墙体裂缝的防治措施

2.3 其他裂缝的防治措施

3 结束语

#### （6）防治砖混结构墙体裂缝的几点思考（论文提纲范文）

1 砖混结构的优越性

2 砖混结构墙体裂缝的成因

2.1 基础不均匀沉降

2.2 温度的变化

2.3 块石基础施工的质量不高

2.4 结构设计弊端层出不穷

3 防治砖混结构墙体裂缝的可行性途径

3.1 关于预防混凝土屋顶的温度变化和砌体干缩变形导致的墙体裂缝

3.2 预防由墙体材料干缩导致的裂缝。

3.2.1 合理设置控制缝

3.2.2 控制缝的间距应适当

3.2.3 合理设置灰缝钢筋

3.2.4 设计人员应重点关注抗裂构造的设计

#### （7）关于建筑砖混结构墙体开裂问题的解决思路（论文提纲范文）

1 砖混结构墙体各种开裂问题的原因分析

2 砖混结构墙体开裂问题的解决思路

2.1 墙体与顶层檐下或顶层圈梁之间裂缝的防治措施

2.2 窗台周边墙体裂缝的防治措施

2.3 其他裂缝的防治措施

3 结束语

#### （8）多层砖混房屋顶层墙体裂缝防治（论文提纲范文）

1 裂缝最易产生的部位和形态特征

1.1 顶层纵墙两端1~3开间的窗洞口四角处

1.2 建筑物纵向两端顶层1~3开间的内纵墙

1.3 屋盖与纵墙交接处

2 裂缝产生的原因

2.1 屋盖与墙体间不平衡的温度变化是裂缝产生的主要原因

2.2 结构自身徐变是裂缝产生的重要原因

2.3 荷载和抗力的不平衡作用是裂缝产生的又一原因

2.4 沉降不均及沉降缝、变形缝设置是裂缝产生的重要原因

2.5 施工工艺和施工顺序是影响裂缝产生的另一重要原因

3 防治方法

3.1 减小温度变化因素影响

3.2 严格按照规范要求控制施工进度

3.3 采取措施提高墙体的抗裂变强度

3.4 合理安排工艺、工序, 消除内外墙体干缩变形差量

#### （9）砖混结构墙体裂缝分析及工程对策（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文的主要研究内容

2 砖混结构墙体裂缝的成因与防治

2.1 地基不均匀沉降造成的墙体开裂

2.1.1 地基不均匀沉降引起的墙体裂缝成因及特点

2.1.2 地基不均匀沉降引起的裂缝的防治措施

2.2 墙体温度裂缝

2.2.1 温度裂缝产生的机理

2.2.2 温度裂缝的特点

2.2.3 温度裂缝出现的位置及其形态

2.2.4 影响温度裂缝的因素

2.2.5 防治温度裂缝措施

2.3 其他原因引起的墙体裂缝

2.3.1 材料干缩引起的裂缝

2.3.2 设计差错、施工等引起的裂缝

2.4 墙面裂缝的处理方法

2.4.1 密封法

2.4.2 抹浆、喷浆法

3 实际砖混结构工程墙体裂缝分析

3.1 工程实例一

3.1.1 工程概况

3.1.2 墙体裂缝分布及特点

3.1.3 裂缝成因分析

3.1.4 承载力校核

3.1.5 裂缝处理措施

3.2 工程实例二

3.2.1 工程概况

3.2.2 墙体裂缝分布及特点

3.2.3 裂缝成因分析

3.2.4 裂缝处理措施

4 结论

参考文献

致谢

#### （10）砖混结构墙体裂缝研究（论文提纲范文）

1 墙体裂缝产生的原因

1.1 温度变化引起墙体开裂的原因分析[1-4]

1.2 地基不均匀沉降引起墙体开裂原因分析[2-3]

1.3 设计不当

1.4 施工不当

2 墙体裂缝的预防措施

2.1 设计构造预防措施[2-5]

2.2 施工预防措施

3 墙体裂缝的加固补强[1,6-8]

3.1 混凝土喷射加固法

3.2 压力灌浆修补法

4 结语

### 四、砖混结构墙体温度裂缝产生的原因与防治（论文参考文献）

- [1]松原查干花震区农村房屋抗震性能研究及震害预测[D]. 李龙师. 中国地震局工程力学研究所, 2020(02)

- [2]基于空调效应的砖混结构墙体开裂机理研究[D]. 何潇鑫. 湖南科技大学, 2019(06)

- [3]兰州铁路局银川房建段房屋墙体裂缝形成原因及加固措施研究[D]. 刘磊. 兰州交通大学, 2019(04)

- [4]基于劣化定量分析的遗产建筑砖墙外立面评估体系研究[D]. 焦杨. 北京工业大学, 2016(02)

- [5]建筑砖混结构墙体开裂问题研究[J]. 马石岩. 山东工业技术, 2013(10)

- [6]防治砖混结构墙体裂缝的几点思考[J]. 何家铭. 中国建筑金属结构, 2013(04)

- [7]关于建筑砖混结构墙体开裂问题的解决思路[J]. 俞振福. 科技创新与应用, 2012(21)

- [8]多层砖混房屋顶层墙体裂缝防治[J]. 钟颖. 民营科技, 2010(08)

- [9]砖混结构墙体裂缝分析及工程对策[D]. 梁惠. 西安建筑科技大学, 2009(02)

- [10]砖混结构墙体裂缝研究[J]. 肖启扬. 广东建材, 2009(04)

本文来源: https://www.lw688.cn/article/df403c8ea9c0105cb5abb90d.html